С О Г Л А С О В А Н О

Главный эксперт

____________________

ФИО

«___» ______ 2018 года

____________________

подпись

Инструкция по охране труда и технике безопасности на рабочем месте

Компетенция

«Кровельные работы по металлу»

II РЕГИОНАЛЬНЫЙ Чемпионат juniorSkills

Пермский  край – 2018 г.

1. Общие требования охраны труда

  - К выполнению конкурсного задания допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

  - Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха.

  - При выполнении конкурсного задания возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- возможность поражения электрическим током (термические ожоги, электрический удар) при случайном прикосновении к неизолированным токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением;

- возможность получения травматических повреждений при использовании неисправного или небрежном использовании исправного инструмента, а также при случайном прикосновении к движущимся или вращающимся деталям машин и механизмов;

- возможность возникновения пожара в результате нагрева токоведущих частей при перегрузке, неудовлетворительном электрическом контакте, а также в результате воздействия электрической дуги при коротком замыкании;

- химические ожоги при попадании на кожу или на слизистые едких химических веществ;

- отравление парами и газами токсических химических веществ.

  - В процессе работы Участники должны соблюдать  правила личной гигиены, мыть руки после пользования туалетам, содержать рабочее место в чистоте, регулярно удалять отходы материала и мусор в мусорное ведро.

  - В помещении для выполнения работ должна быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим.

  - Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения  первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения конкурсных заданий снабжается порошковыми или углекислотными огнетушителями.

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся Наставнику команды, экспертам, принимающей стороне, Оргкомитету НЧ WSR и Дирекции JuniorSkills.

  - При неисправности оборудования или инструмента - прекратить работу и сообщить об этом экспертам.

  - Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии Положением (Регламентом) Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

2. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы Участники должны выполнить следующее:

  - Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического конкурсного задания, а также безопасные приемы его выполнения.

  - Надеть удобную одежду, исключающую длинные рукава, полы и другие выступающие элементы, длинные волосы тщательно заправить под головной убор.

  - Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.  Металлические корпуса всех частей электроустановок, питающихся от электросети, должны быть надежно заземлены (занулены).

  - Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

  - Подготовить к работе средства индивидуальной защиты (спецодежду), убедиться в их исправности.

3. Требования охраны труда во время работы

  - Перед началом выполнения конкурсного задания необходимо надеть средства индивидуальной защиты (спецодежду).

  - Выполнение заданий, связанных с использованием материалов, выделяющих летучие токсичные и едкие вещества, необходимо производить в специальных средствах индивидуальной защиты, защищающих органы дыхания и слизистые оболочки.

  - Включать электроустановки, схемы, механизмы на рабочем столе (стенде, стене бокса), отведенного  для выполнения конкурсного задания разрешается только после проверки их Экспертами. Запрещается подавать питание без предупреждения всех участников конкурсного задания.

  - Работу с электрическими схемами оборудования, находящегося под напряжением, производить только в присутствии Экспертов.

  - Собирать электрические схемы, производить в них переключения необходимо только при отсутствии напряжения. Источник питания следует подключать в последнюю очередь.

  - Электрические схемы необходимо собирать так, чтобы провода не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались узлами или петлями.

  - При работе с электрическими приборами и машинами необходимо следить, чтобы открытые части тела, одежда и волосы не касались вращающихся деталей машин и оголенных проводов.

  - Для проверки наличия напряжения на схеме нужно пользоваться указателем напряжения или измерительным прибором. Располагать измерительные приборы и аппаратуру необходимо с учетом удобств наблюдения и управления, исключая возможность соприкосновения работающих с токоведущими частями.

  - Обрабатываемые детали должны быть установлены способом, исключающим их смещение, раскачивание, падение.

  - Материалы и инструменты следует укладывать так, чтобы они не мешали проходу и не создавали опасности (падения, нанесения ран и прочее).

  - При использовании режущего инструмента необходимо следить, чтобы не поранить руку, которая придерживает обрабатываемый материал. Размер колец режущего инструмента должен соответствовать размеру рук.

  - При распиливании материалов вручную необходимо использовать прочную опору, нельзя распиливать материал на колене, помещать палец возле пропила, сдувать опилки (для этих целей использовать щетки-смётки).

  - При сверлении необходимо убедиться в надежном креплении сверла.

  - При использовании материалов, выделяющих летучие, токсичные, едкие и легко воспламеняющиеся вещества, необходимо держать указанные материалы в герметичной таре, открывать тару непосредственно перед использованием, пустую тару удалять в специально отведенное проветриваемое место, постоянно проветривать место выполнения конкурсного задания, принимать меры к предотвращению возникновения зарядов статического электричества.

  - При выполнении паяльных работ необходимо использовать специальную подставку (из несгораемого материала) для укладки нагретого паяльника, работы выполнять только в постоянно проветриваемом помещении, по мере накопления припоя необходимо удалять его специальной лопаткой из несгораемого материала, припой необходимо хранить в специальных металлических коробках. Не допускается выполнять задание, располагая паяльник на уровне лица и на расстоянии ближе 0,5 м. от лица, а также касаться рабочих элементов паяльника и места пайки (до полного остывания места пайки).

  - Запрещается:

- совершать действия, применять приемы, не предусмотренные конкурсным заданием, опасные для себя и окружающих;

- использовать неисправный инструмент;

- использовать при сборке схемы соединительные провода с  поврежденными наконечниками или нарушенной изоляцией;

- оставлять без надзора не выключенные электрические схемы и устройства;

- использовать открытый огонь в местах, в которых используются легко воспламеняющиеся материалы, в том числе во время окраски;

- мыть руки в бензине, растворителях, вытирать их песком или опилками;

- касаться движущихся частей механизмов, инструмента и прочего.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.),  Участнику следует немедленно отключить источник электропитания и сообщить о случившемся Экспертам.

  - При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить   электрооборудование, принять меры к  эвакуации людей, сообщить об этом Экспертам и в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, следует применять  только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок или кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители или воду.

  - При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электроустановки, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

  - Во всех случаях поражения человека электрическим током, случаях механических повреждений от движущихся элементов вызывают врача. До прибытия врача необходимо срочное оказание первой помощи во избежание возникновения ожогов, гематом, внутренних повреждений и т.д.

5. Требования охраны труда по окончании работ

После окончания работ каждый Участник обязан:

  - Отключить электрические приборы и устройства от  источника питания, снять остаточный заряд на конденсаторах (при наличии) путем замыкания его контактов изолированным проводником и разобрать электрическую схему.

  - Неизрасходованные материалы убрать в специально отведенное место.

  - Привести в порядок рабочее место, сдать Экспертам оборудование, материалы и инструмент.

  - Снять средства индивидуальной защиты (спецодежду).

  - Тщательно вымыть руки и лицо с мылом.