СТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ»

| Сфера профессиональной деятельности | Строительство |
| --- | --- |
| Название компетенции | Электромонтажные работы |
| Описание компетенции | Электромонтажные работы – это специальные работы по устройству наружных и внутренних электрических сетей, монтажу электротехнического оборудования и аппаратуры для обеспечения электрификации зданий и сооружений. |
| Актуальность компетенции | Выполнение комплекса электромонтажных работ обеспечивает любое помещение (квартиру, офис, здание, завод и т.п.) системой электроснабжения. Система электроснабжения позволяет использовать в помещении электрическое освещение, бытовые и офисные электроприборы, управлять механическими устройствами (вентиляторами, станками, насосами и т.п.) при помощи электрического привода. В современной ситуации, когда большинство приборов и механизмов, используемых людьми повседневно, работают только при подключении их к источнику электрической энергии. Реконструкция/модернизация существующих и строительство новых зданий/сооружений невозможно без проведения электромонтажных работ. Только качественно выполненные квалифицированным персоналом электромонтажные работы позволяют создать безопасные, надежные и экономичные системы электроснабжения. |
| Название профессии | Электромонтажник (по силовым сетям и электрооборудованию; по освещению и осветительным сетям; по распределительным устройствам) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
| Обобщенная трудовая функция | Выполнение работ по монтажу, наладке, техническому обслуживанию, ремонту электрического оборудования и электрических сетей. |
| Трудовые функции | Трудовые действия | Необходимые умения | % относительной важности |
| Подготовка к проведению электромонтажных работ | Соблюдение техники безопасности | Получать и понимать инструктаж по охране труда Оценивать рабочее место на соответствие требованиям охраны труда Выбирать в зависимости от условий труда средства защиты Осматривать на целостность средства защиты Правильно применять средства защиты в работе | 9 |
|  | Приемка электрооборудования | Проверять комплектность по спецификации Проверять целостность упаковки и состояние оборудования Складировать электрооборудование | 2 |
|  | Организация рабочего места | Выбирать оборудование, материалы и инструмент в соответствии с заданием Зонировать рабочее место по размещению оборудования для монтажа и инструмента Выделять рабочую зону без пересечений с местами хранения инструмента/оборудования | 2 |
|  | Подготовка оборудования и кабельной продукции к монтажу электрооборудования | Производить вскрытие упаковки и транспортировочной тары оборудования Утилизировать упаковочные материалы с рабочего места Проверять механическую целостность оборудования Выбирать необходимые кабели и провода в соответствии с заданием | 2 |
| Установка и монтаж электрооборудования, прокладка и подключение кабелей и проводов | Подготовка поверхностей для прокладки кабелей и установки электрооборудования | Наносить координатные оси Устанавливать и наносить контрольные точки размещения оборудования Выполнять необходимые слесарные и общестроительные работы (сверление, кернение и др.) | 3 |
|  | Размещение и закрепление оборудования на поверхностях, предназначенных для монтажа | Изучать монтажную схему и руководствоваться ею при выполнении работы Размещать оборудование на поверхностях в соответствии с ранее нанесенными контрольными точками и координатными осями Закреплять оборудование с применением слесарного инструмента Маркировать оборудование Нарезать в необходимый размер элементы кабеленесущих систем Закреплять все элементы кабеленесущих систем с применением заводских аксессуаров | 12 |
|  | Установка коммутационной аппаратуры, светотехнической арматуры в щиты распределительные, кнопочные посты | Изучать принципиальную схему и руководствоваться ею при выполнении работы Размещать оборудование в щитах и кнопочных постах в соответствии с заданием Закреплять установленное в щитах и кнопочных постах оборудование с использованием штатных средств Маркировать оборудование | 10 |
|  | Прокладка и монтаж кабелей и проводов | Определять оптимальную длину проводов/кабелей Производить нарезку кабелей/проводов Выполнять снятие изоляции по концам проводов/кабелей Выполнять оконцевание многожильных проводов Зажимать концы проводов/кабелей в клеммных зажимах электрических аппаратов с необходимым усилием и в соответствии с требованиями нормативных документов Выполнять маркировку проводов/кабелей | 12 |
|  | Монтаж крышек распределительных щитов, кнопочных постов и пр. | Выполнять монтаж крышек распределительных щитов, кнопочных постов с применением слесарного инструмента Маркировать щиты и кнопочные посты | 5 |
|  | Уборка рабочего места после окончания монтажных работ | Производить уборку рабочего места Утилизировать негодные остатки Складировать годные остатки Проверять целостность инструмента и средств защиты | 3 |
| Пусконаладочные работ электрической сети и электрооборудования | Пусконаладочные работы и проверка правильности монтажа | Выбирать необходимые диагностические приборы Проверять работоспособность и исправность диагностических приборов Проверять правильность монтажа путем прозвонки собранной электрической системы Опробовать смонтированную систему пробным включением Проверять правильность работы алгоритмов при пробном включении Выявлять и устранять отклонения в алгоритмах работы смонтированной системы от задания | 30 |
| Проверка исправности электрооборудования и электрической сети существующей системы электроснабжения. | Проверка исправности методом визуального осмотра | По видимым признакам неисправностей оборудования или электрической сети определять по схемам места вероятной локализации неисправности Производить визуальную проверку правильности соединений проводов/кабелей в соответствии со схемами Производить визуальную проверку правильности и качества снятия изоляции и оконцевания жил проводов/кабелей. | 4 |
|  | Проверка исправности методом инструментального контроля | Выбор необходимых диагностических приборов Проверка работоспособности и исправности диагностических приборов Проверка исправности электрооборудования методом прозвонки Поиск неисправности в электрической сети методом прозвонки | 4 |
|  | Локализация и нанесение на принципиальную схему места и вида повреждения | По результатам проведенных поисков определяться с местом повреждения и соотносить с принципиальной схемой Нанести на принципиальную схему место повреждения и его вид | 2 |