III Региональный чемпионат ЮниорПрофи

по методике JuniorSkills

Пермский край

Конкурсное задание

Компетенция «Электромонтажные работы»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в чемпионате

- Задание для чемпионата

- Модули задания и необходимое время на их выполнение

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 10 ч.

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Название профессиональной компетенции:

Electrical Installations. Электромонтажные работы.

1.2 Описание профессиональной компетенции.

Электромонтажные работы – это специальные работы по устройству наружных и внутренних электрических сетей, монтажу электротехнического оборудования и аппаратуры для обеспечения электрификации зданий и сооружений.

1.3 Сопроводительная документация

Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к характеристике объема задания и основным видам деятельности при его выполнении. Для подготовки участников к чемпионату по данной компетенции необходимо использовать следующие документы:

- Техническое описание компетенции «Электромонтажные работы»;

- Правила техники безопасности и охраны труда;

- Критерии оценки (файлы *.xls);

- Инфраструктурный лист.

2 ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ

Чемпионат предполагает командное участие (команда состоит из двух человек), поэтому конкурсное задание рассчитано на командное выполнение.

3 ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА

Участники чемпионата получают пакет рабочей документации, включающей в себя: текстовое описание задания, монтажную схему и принципиальные электрические схемы. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Конкурсное задание для возрастных групп 10+ и 14+ отличается сложностью монтажных и принципиальных электрических схем, за счет чего достигается значительное различие в объеме выполняемой работы и ассортименте применяемых аппаратов, материалов и оборудования. Модули задания для возрастных групп 10+ и 14+ идентичны.

Выполнение задания включает в себя:

- Подготовительные работы: приемка оборудования перед монтажом. Организация рабочего места в части зонирования на зоны производства работ и зоны размещения оборудования, материалов и инструмента. Выбор и подготовка инструментов и материалов.

- Чтение монтажной схемы, подготовка стенда к установке оборудования (нанесение осевых линий), определение и нанесение на стенд контрольных точек установки оборудования. Установка и закрепление оборудования, кабеленесущих систем на стенде, маркировка.

- Установка коммутационной аппаратуры и светотехнической арматуры в распределительные щиты и кнопочные посты. Прокладка проводов/кабелей, их разделка и подключение.

- Пусконаладочные работы и пробное включение с проверкой правильности алгоритмов работы.

- Проверка исправности электрооборудования и электрической сети существующей системы электроснабжения на схеме, предоставленной организаторами.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится в соответствии с утвержденной экспертами схемой оценки. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться по-модульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

4 МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к проведению электромонтажных работ | C1 | 1 час |
| 2 | Установка и монтаж электрообо-рудования, прокладка и подключение кабелей и проводов | C1,С2,С3 | 7 часов |
| 3 | Пусконаладочные работы электриче-ской сети и электрооборудования | С3 | 1 час |
| 4 | Проверка исправности электрообору-дования и электрической сети су-ществующей системы электроснабже-ния. | С1,С2 | 1 час |

Команде необходимо организовать работу в рабочей зоне, правильно использовать материал, следить за рабочим местом, соблюдать технику безопасности при выполнении конкурсного задания.

Модуль 1 Подготовка к проведению электромонтажных работ

Команде необходимо провести подготовительные работы по приемке оборудования перед монтажом. Организовать рабочее место в части зонирования на зоны производства работ и зоны размещения оборудования, материалов и инструмента. Выбрать и подготовить инструменты и материалы.

Модуль 2 Установка и монтаж электрооборудования, прокладка и подключение кабелей и проводов

Команде необходимо прочитать монтажную схему, нанести на стенд осевые линии, определить и нанести на стенд контрольные точки установки оборудования. Установить и закрепить оборудования, кабеленесущие системы на стенде, промаркировать. В соответствии с принципиальными электрическими схемами установить коммутационную аппаратуру и светотехническую арматуру в распределительные щиты, и кнопочные посты. Выполнить прокладку проводов/кабелей, их разделку, подключение и маркировку.

Окончанием выполнения работ считается сообщение команды аккредитованным экспертам. Эксперты фиксируют время окончания работ в отчёте. Команда имеет право сообщить об окончании работ досрочно. В этом случае остаток времени можно будет использовать во второй и третьей попытках. Возможность использования второй и третьей попытки предоставляется только команде, завершившим выполнение задания раньше отведённого времени.

Условия, которые необходимо выполнить перед тем, как сообщить об окончании выполнения работ:

- Убран инструмент, очищено рабочее место;

- Подготовлены измерительные приборы и приспособления для проведения пусконаладочных работ;

- Закрыты крышки электрооборудования и кабеленесущих систем предусмотренные конструкцией;

- Нет открытых проводок, кроме предусмотренных заданием.

Назначенная группа экспертов проводит проверку выполнения условий.

- Проверка чистоты рабочего места по окончании работ, наличие повреждений и травм. Данные заносятся в оценочную ведомость.

- Проверка подготовки разъёмов и приборов для проведения пусконаладочных работ.

- Проверка закрытия крышек электрооборудования и кабеленесущих систем. Отсутствие открытых проводок, кроме предусмотренных заданием. В случае не выполнения - не принимается, и команда может воспользоваться второй/третьей попытками.

Визуальный осмотр. Перед выполнением пусконаладочных работ, эксперты проводят визуальный осмотр электроустановки с целью выявления явно выраженных ошибок, способных нанести вред оборудованию и безопасности окружающих. При обнаружении, выполнение пусконаладочных работ не производится до устранения, команда может воспользоваться второй/третьей попытками. В случае отсутствия ошибок, команда допускается к выполнению 3 модуля.

Модуль 3 Пусконаладочные работы электрической сети и электрооборудования

Команде необходимо выполнить пусконаладочные работы на собранной электрической схеме. Проверить правильность монтажа путем прозвонки мультиметром. Опробовать смонтированную систему пробным включением и проверить правильность работы алгоритмов. Выявить и устранить отклонения в алгоритмах работы смонтированной системы от задания, при их наличии.

Модуль 4 Проверка исправности электрооборудования и электрической сети существующей системы электроснабжения

Команде необходимо проверить исправность электрооборудования и электрической сети на стенде, предоставленном организаторами, методами визуального осмотра и инструментального контроля. При выявлении неисправностей необходимо графически нанести их на принципиальную схему.

Работы проводятся согласно рабочей документации.

Для выполнения требований проектного задания, участникам необходимо принести с собой на конкурс собственные монтажные инструменты и оборудование в ящиках для инструмента (TOOLBOX), которые должны соответствовать требованиям принимающей страны в области техники безопасности.

Содержание TOOLBOX может включать в себя:

- Набор отверток

- Инструмент для снятия изоляции с проводов/кабелей

- Пресс-клещи для наконечников НШВИ, НВИ

- Пассатижи

- Тонкогубцы

- Ножовка по металлу и стусло

- Отвертка аккумуляторная

- Рулетка 3 м

- Мультиметр

- Уровень 40 см

- Карандаш, точилка, блокнот, ручка шариковая

- Предметы индивидуальной защиты (очки, перчатки)

Инструмент, перечисленный в ИЛ (предоставляемый организаторами) не может быть продублирован участниками в индивидуальном ящике с инструментами (TOOLBOX).

5 НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Представлены отдельным файлом – пакет рабочей документации (монтажная и принципиальные электрические схемы).