Министерство образования и науки Пермского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Горнозаводский политехнический техникум»

Контрольно – измерительные материалы

для контроля  качества обучения

по учебной дисциплине

ОП 01. ОСНОВЫ материаловедения

08.01.25 Мастер отделочных строительных

и декоративных работ.

Маляр строительный

Разработчик :                                 Султанова Л.К, преподаватель   ГБПОУ «ГПТ»

г. Горнозаводск

2022

Комплект контрольно – измерительные материалы разработан на основании рабочей программы ОП.01. Основы материаловедения.

Организация-разработчик: ГБПОУ   «Горнозаводский политехнический техникум»

Разработчик: преподаватель Султанова Лидия Кузьмовна

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. директора по УПР

________________ А.И. Менгалиева

Оценочные средства рассмотрены и одобрена на заседании ПЦК№2 Протокол №1 от «13» января 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Пояснительная записка…………………………………………………   	3

2.	Спецификация учебных элементов……………………………………    	4

3. 	Задания КИМ……………………………………………………………    	5

4. 	Эталоны ответов………………………………………………………...	          44

5.         Критерии оценок………………………………………………………….          45

6.	Список литературы……………………………………………………………...46

Пояснительная записка

комплекта контрольно – измерительных материалов по

ОП.01 Основы материаловедения

Результатом изучения учебной дисциплины является готовность обучающегося к выполнению вида  профессиональной деятельности Выполнение малярных и декоративно-художественных работ и составляющих его видов практического опыта, профессиональных компетенций, общих компетенций, умений и знаний, формирующихся в процессе освоения образовательной программы в целом.

КИМ по дисциплине является неотъемлемой частью нормативно-методического

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися (студентами) программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и обеспечивает повышение качества образовательного процесса в техникуме.

Назначение оценочного средства определяет его использование для измерения уровня достижений обучающегося установленных результатов. обучения по совокупности тем (разделов), дисциплине в целом по материаловедению.

Комплект дидактических средств, которые используются на учебных занятиях для изучения нового материала, закрепления, углубления и оценки знаний в рамках курса по предмету. Комплект содержит тестовые задания.

КИМ по дисциплине представляет собой совокупность контролирующих   материалов, предназначенных для измерения уровня достижения  обучающимся (студентом) установленных результатов обучения. КИМ по дисциплине используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (студентов).

КИМ входит в состав учебно-методического комплекса (далее – УМК) учебной дисциплины по материаловедению.

Для подготовки профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных

работ по дисциплине материаловедение представлено применение ФОС ( фонд оценочных средств) в образовательном процессе.

КИМ предназначены для использования обучающимися, администрацией техникума для оценивания результатов и качество учебного процесса, образовательных программ.

Оценочные средства используются на трёх уровнях: для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и практикам и государственной итоговой аттестации выпускников по данной образовательной программе;

КИМ на уровне образовательного стандарта учебной дисциплины, представляющий собой комплект контрольных заданий и учебно-методических материалов, позволяющих оценить знания, умения и уровень приобретённых компетенций.

Контрольно-измерительные материалы включают в себя оценочные материалы для оценивания с описанием шкал оценивания, показателей и критериев оценки и нормативно-методические материалы, обеспечивающие процедуры оценивания.

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости обучающихся используются для оперативного оценивания и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной работой обучающихся) в течение семестра (курса). Текущий контроль успеваемости с применением оценочных средств осуществляется в соответствии на лекции, практических, семинарских, лабораторных занятиях, тестирование обучающихся в ходе их повседневной учебной работы .

КИМ входит, в оценочные средства промежуточной аттестации обучающихся предназначены для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по завершении изучения дисциплины и прохождения практики в установленной учебным планом форме: зачёт, дифференцированный зачёт.

Спецификация учебных элементов

| № п/п | Перечень учебных элементов (темы по программе) | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Общие сведения о строительных материалах. | 2 |
| 2 | Основные свойства строительных материалов | 6 |
| 3 | Материалы для подготовки поверхностей под штукатурку | 6. |
| 4 | Вяжущие материалы | 10 |
| 5 | Вяжущие материалы (Воздушная и гидравлическая известь). | 10 |
| 6 | «Вяжущие материалы (Строительный гипс) | 10 |
| 7 | Вяжущие материалы (Цемент и портландцемент) | 10 |
| 8 | Заполнители и растворы (Заполнители и назначение раствора)», | 12 |
| 9 | «Заполнители и растворы (Строительные растворы и их виды)», | 14 |
| 10 | Заполнители и растворы (Специальные растворы и для зимних работ) | 14. |
| 11 | Материалы для облицовочных работ | 8 |
| 12 | Материалы для плиточных работ | 4. |
| 13 | Материалы для оклеивания поверхностей | 2 |
| 14 | Материалы для малярных работ», кол-во часов | 2. |
| 15 | Пигменты и наполнители | 4 |
| 16 | Связующие для малярных составов | 5. |
| 17 | Вспомогательные материалы | 8 |
| 18 | Готовые окрашивающие составы | 8 |
| 19 | Контрольная (срезовая) работа |  |

Задания КИМ

Тема № 1

« Введение. Общие сведения о строительных материалах», кол-во часов -2

В заданиях №1-3 дополните предложение.

1. Изучением свойств материалов занимается наука --------------------- .

2. Большая заслуга в разработке теории прочности строительных растворов принадлежит

Российскому ученному  ----------------- .

3. Материалы, которые применяются для строительства  и ремонта зданий и сооружений, называются ----------------------     ---------------------  .

В заданиях № 4-6 выберите один правильный ответ.

4. К природному материалу относится

А) кирпич       Б) цемент        В) стекло         Г) древесина

5. Выбрать материал, относящийся к группе по  технологическому признаку.

А) глина                  Б) песок                       В) раствор                         Г) черепица

6. Выбрать материал, относящийся к группе по назначению.

А) органические    Б) металлические       В) теплоизоляционные    Г) строительные

В заданиях № 7 – 8 выберите все правильные ответы.

7. К группе технологическим признакам выбрать необожженные каменные материалы.

А) гипсовые изделия                  Б) облицовочное стекло   В) асбестоцементные изделия

Г) сплавы цветных металлов     Д) силикатный кирпич    Е)  облицовочные плитки

8. К строительным изделиям относятся.

А) оконные блоки                       Б) древесина                     В) песок

Г) бетон                                       Д) стеновые  панели        Е)  паркет

В заданиях № 9- 10 установите соответствие.

9.Соотнесите строительные материалы к их происхождению:

| Происхождение | Материалы |
| --- | --- |
| 1 Природные 2 Искусственные | А) керамзит Б) перлит В) глина Г) гравий Д) песок Е) минеральная вата |

10. Соотнесите материалы  к их видам  группы:

| Вид группы | Материалы |
| --- | --- |
| 1 Природные каменные 2 Керамические 3 Вяжущие 4 Необожженные каменные 5 Древесные 6 Металлические | А) цемент Б) гравий В) фанера Г) известь Д) сталь Е) силикатный бетон Ж) щебень З) глиняный кирпич И) силикатный кирпич К) прокат Л) черепица М) паркет |

Эталон ответов

Профессия: мастер отделочных строительных работ. Предмет: материаловедение

Тема №1 «Введение. Общие сведения о материалах».

Кол-во часов

- Материаловедение

- Н. А.Попову

- Строительными материалами

- Г) древесина

- А) глина

- В) теплоизоляционные

- А) гипсовые изделия; В) асбестоцементные изделия;  Д) силикатный кирпич.

- А) оконные блоки;     Д) стеновые панели;    Е) облицовочные плитки.

- 1-В, Г, Д ;    2- А, Б, Е.

- 1 - Б, Ж;    2 -З,Л;   3 -А,Г;   4 - Е,И;    5 - В,М;   6 - Д,К.

Тема № 2

«Основные свойства строительных материалов», кол-во часов 6

В заданиях №1-2 установите соответствие.

1. Соотнесите соответствие свойств материалов

| 1 Физические 2 Механические 3 Химические | А) теплостойкость Б) пластичность В) плотность Г) прочность Д) гигроскопичность Е) растворимость Ж) газостойкость З) хрупкость И) кислотостойкость |
| --- | --- |

2. Приведите соответствие материала к свойству.

| Свойство | Материал |
| --- | --- |
| 1 Прочность 2 Истираемость 3 Пластичность 4 Хрупкость | А) раствор Б) стеклопрофилит В) кирпич Г) стальной прокат Д) фанера Е) керамическая плитка Ж) рубероид З) линолеум |

В заданиях № 3-5 дополните предложение и  вставьте пропущенные слова.

3. Аморфные вещества характеризуются  ------------------ расположением молекул

и атомов,  а в кристаллических веществах они расположены в  ------------------

--------------------- .

4. Материалы состоят из мельчайших частиц  --------------- ,   а они в свою очередь делятся  на   --------------- .

5. Макроструктура -  это строение, видимое ------------------    -----------------  .

В заданиях № 6-7 выберите один правильный ответ.

6. Масса вещества в единице  объёма  материала.

А)  плотность                                         Б) объемная масса

В) пористость                                        Г) объёмное водопоглащение

7.Способность материала выдерживать длительное воздействие высокой температуры,

не разрушаясь и не размягчаясь.

А) трудносгораемость                           Б) тугоплавкость

В) огнеупорность                                   Г) огнестойкость

8. Свойство материала сопротивляться внутренним напряжениям, возникающим

в  результате  действия внешних сил, называется …

А) прочность               Б) твердость                В) хрупкость

Г) пластичность         Д) истираемость

В заданиях №9-10  выберите все правильные ответы.

9. Отрицательное влияние воды на свойства  штукатурных материалов.

А) плотность                  Б) пористость                         В) прочность

Г) морозостойкость      Д) теплоемкость                     Е) гигроскопичность

Ж) твердость                  З) теплопроводность              И) влагоотдача

10. Теплопроводность материалов  учитывают при подборе для конструкций.

А) плит перекрытия      Б) ограждающих панелей      В) устройство пола

Г) перегородок              Д) плит покрытий                   Е) вентиляционных каналов

Эталон ответов

Тема №  2 «Основные свойства строительных материалов».

Кол-во часов 6.

1. 1- А,В,Д;      2 - Б,Г,З;     3 – Е,Ж,И

2. 1 – А,Б.В,Г;   2 – Д.Е;     3 -  Ж,З;        4 – Б.В.Е.

3.  хаотическим;   определенном порядке

4.  молекул,  атомы

5   невооруженным глазом

6.  А

7.  В

8. А

9. Б, В, Г, Е, З

10.Б, В, Д

Тема № 3

«Материалы для подготовки поверхностей под штукатурку», кол-во часов 6

В задании №1 вставьте пропущенные слова.

1. Для конопатки и заполнения зазоров служат ------------- материалы.

В задании №2-4 выберите один правильный ответ.

2.Поверхность подготавливаемая обивкой  штукатурной дранью.

А) кирпичная        Б) гипсовая                 В) бетонная              Г) деревянная

3. При набивке на вертикальную поверхность в драночный щит гвозди забивают.

А) на каждое пересечение                        Б) через 2 пересечения

Г) через 3 пересечения                              Г) через 1 пересечение.

4. Для просеивания материалов применяется сетка.

А) тканая гладкая                                    Б) саржевого плетения

В) плетенная                                            Г) узловая

В задании № 5-7 выберите все правильные ответы.

5. Для крепления мешковины применяют гвозди.

А) штукатурные        Б) обойные          В) толевые круглые

Г) отделочные           Д) строительные

6. Перечислить способы изготовления драни

А) склеивание           Б) пиление           В) прессование

Г) дробление             Д) сверление        Е) расщепление

7. Выберите материалы, которые применяются для подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание.

А) штукатурная дрань      Б) плитка     В) гвозди          Г) толь    Д) керамзит

Е) драночный щит           Ж) раствор   З) металлическая сетка    И) гипс        К) картон

В задании № 8-9 установите соответствие.

8. Соотнесите название теплоизоляционных материалов к их видам по форме.

| Форма | Вид материала |
| --- | --- |
| 1 штучные 2 рулонные 3 шнуровой 4 сыпучие | А) вермикулит Б) изовер В) керамзит Г) жгуты Д) минераловатные плиты |

9. Соотнесите ширину драни к его видам.

| Дрань | Ширина |
| --- | --- |
| 1 рядовая 2 пиленная 3 отборная 4 шпоновая | А) 15 - 25 мм Б) 12 - 30 мм В) 14 - 30 мм Г) 25 - 40 мм |

В задании № 10 установите правильную последовательность.

10. Порядковыми числами установите последовательность работы при изготовлении

драночного щита.

1 – раскладка драни для выходного ряда

2 – забивка гвоздя в пересечение драниц

3 – сортировка драни

4 -  раскладка драни для простильного  ряда

5 -  сжатие щитов до длины 1,2м

6 – укладка щитов в штабель

7 – снятие щитов с верстака.

Эталон ответов.

Тема № 3 Материалы для подготовки поверхностей под оштукатуривание.

1.  Шнуровые

2 . Г

3.  Б

4.  В

5.  А, Б, В.

6.  Б, Е

7.  А, В, Е, З, К.

8.  1-Д,  2-Б,   3-Г,  4- А.

9.  1-Б,  2 -Г,  3 –А,  4 -В.

10.  3→ 4→ 1→ 2→ 7→ 5→ 6.

Тема № 4

«Вяжущие материалы», кол-во часов 10

В задании № 1-2 дополните предложение или вставьте пропущенное слово.

1. Минеральные  вяжущие обычно приводят в  рабочее  состояние путем смешивания с водой, называемого -------------------- .

2. Гипсовые вяжущие вещества относятся к --------------------  вяжущим.

В заданиях № 3-6 выберите один правильный ответ.

3. Выделите процесс, который не относится к периодам твердения минеральных вяжущих.

А) подготовительная      Б) коллоидация              В) кристаллизация    Г) диссоциация

4. Марочную прочность материалов устанавливают испытаниями на оборудовании.

А) вискозиметром                                                   Б) гидравлическим прессом

В) стандартным конусом                                       Г) прибором иглой Вика

5. Свойство материала не относящийся  к основным показателям качества минеральных

вяжущих.

А) тонкость помола        Б) плотность                 В) водопотребность       Г) прочность

6. Затвердевание глинообразующим минералом является:

А) за счет испарения воды                                    Б) за счет химических реакций

В) в результате соединения с воздухом               Г) в результате спекания в печи

В задании № 7-8 установите соответствие.

7. Соотнесите вид вяжущих материалов  по условиям твердения.

| Условия твердения | Виды вяжущих материалов |
| --- | --- |
| 1 Воздушные 2 Кислотостойкие 3 Автоклавного твердения 4 Гидравлические | А) гидравлическая известь, портландцемент, глиноземистый цемент; Б) гипсовые и магнезиальные вяжущие, воздушная известь; В) кварцевый цемент; Г) известково- кремнеземистые, известково-зольные, известково- шлаковые, нефелиновый цемент. |

8. Определите вид вещества придающий цвет глине.

| Цвет | Вид вещества |
| --- | --- |
| 1 Белый 2 Красный (желтый или бурый) 3 Черный | А) окислы железа Б) органические примеси В) окислы марганца Г) каолинит |

В задании № 9 установите правильную последовательность.

9. Технология производства керамических материалов включает в себя:

1 -  сушка

2 – формование изделий

3 -  обжиг

4 – добыча

5 – складирование  готовых изделий в складскую галерею

6 – подготовка сырьевых материалов

7- транспортирование глины

8 – установка изделий в вагонетки.

В задании № 10 выберите все правильные ответы.

10. К основным свойствам  глины относят:

А) плотность              Б) пластичность      В) упругость      Г) усадка

Д) огнеупорность      Е) прочность            Ж) теплопроводность.

Эталоны ответов

Тема № 4 « Вяжущие материалы».

1. Затворением

2. Воздушным

3. Г

4. Б

5. Б

6. А

7.  1—Б;  2- В;   3 – Г;   4- А.

8.  1 –Г;   2 –А,В;   3 –Б.

9.  4→ 7→ 6→ 2→ 8→ 1 →3→ 5.

10.  Б,  Г,  Д.

Тема № 5

«Вяжущие материалы (Воздушная и гидравлическая известь)»,

кол-во часов 10.

В заданиях № 1–2 установите соответствие.

1. Привести соответствие виды извести в зависимости от скорости гашения.

| Виды извести | Время гашения |
| --- | --- |
| 1 Среднегасящаяся 2 Быстрогасящаяся 3 Медленногасящаяся | А) более 25мин. Б) до 25 мин. В) до 8 мин. |

2. Определить  время обжига известняка  в шахтной печи по зонам.

| Зоны | Температура |
| --- | --- |
| 1 подогрева 2 обжига 3 охлаждения | А) 900-1200° Б) 100° В) 600° |

3. Привести соответствие к видам  извести его гидравлический модуль.

| Вид извести | Модуль |
| --- | --- |
| Слабогидравлическая сильногидравлическая гидравлическая воздушная | А) менее 1,7 Б) более 9 В) 4,5-9 Г) 1,7-4,5 |

В заданиях № 4-7 выберите один правильный ответ.

4. Гашение извести- это;

А) процесс соединения углекислого газа        Б) получение порошкообразной извести

В) получение комовой извести                        Г) соединение извести с водой

5. При затворении водой воздушная известь схватывается через:

А) 10-20мин       Б) 30-40мин         В) 35-45мин           Г) 45-50мин

6. Жирная известь увеличивается в объеме при гашении:

А) в 2раза           Б) в 2.5раза           В) в 1,5раза              Г) 3-3,5раза

7. Строительную гидравлическую известь гасят  :

А) в бочках         Б) в гидраторах     В) в известегасилках     Г) металлических ёмкостях

В заданиях № 8-9 выберите все  правильные ответы.

8. Из предложенных производственных материалов выберите те, где применяется

воздушная известь.

А) производство плиток       Б) производство черепицы     В) производство стекла

Г) производство силикатного кирпича      Д) производство строительных растворов

9. Сырьём для получения извести являются:

А) гипсовый камень              Б) известняки   В) глина         Г) диатомит

Д) кварциты                           Е) мел               Ж) доломиты  И) опока

В задании № 10  дополните предложение.

10. В процессе обжига карбонатные породы  (САСО3 и МgСО3), содержащиеся в исходной породе, разлагаются на оксиды ---------- и ----------- и ---------------- .

Эталон ответов.

Тема № 5 «Вяжущие материалы (Воздушная и гидравлическая  известь)».

1. 1-В;  2-Б;  3-А.

2. 1-В;  2-А;  3-Б.

3. 1-В;  2-Г;   3-А;  4-Б.

4.  Г

5. Б

6. Г

7. В

8. Г; Д.

9. Б; Е;  Ж.

10. кальция (СаО), магния (МgО), углекислый газ (СО2).

Тема № 6

«Вяжущие материалы (Строительный гипс)», кол-во часов 10.

В заданиях № 1-4 выберите один правильный ответ.

1. Строительный гипс – это:

А) автоклавное вяжущее                         Б) гидравлическое вяжущее

В) воздушное вяжущее                           Г) кислотостойкое вяжущее

2. Сырьё для производства гипса.

А) С4АF      Б) Са(ОН)2       В) СаО и МgО          Г) СаSО4 * 2Н2О

3. Срок хранения гипса.

А) 2 месяц   Б) 3 месяца         В) 4 месяца                 Г) 6месяцев

4. Тонкость помола гипса определяют:

А) взвешиванием на весах     Б) остатком на сите при просеивании

В) испытанием на прессе       Г) на ощупь

В заданиях № 5-6 выберите все правильные ответы.

5.Вещества ускоряющие сроки схватывания гипса.

А) сульфат калия      Б) поваренная соль    В) нитрат натрия     Г) каолин

Д) сульфат натрия    Е) клей                        Ж) известково-клеевая эмульсия

6.Строительный гипс используют для производства:

А) панели, перегородки   Б) плиты перекрытия       В) ГКЛ, ГВЛ     Г) ДВП, ДСП

Д) фаянсовые изделия     Е) формы для фарфоровых изделий  Ж) строительный раствор

7. Вяжущими свойствами гипса являются:

А) пластичность              Б) твердость                        В) прочность    Г) сроки схватывания

Д) тонкость помола         Е) упругость                       Ж) хрупкость    З) водопотребность

В заданиях № 8-9 привести соответствие.

8. Соотнесите остаток на сите к группе гипса по тонкости помола.

| Группы помола | Остаток на сите |
| --- | --- |
| 1.I – грубый 2.II - средний 3.III - тонкий | А) 2% Б) 23% В) 14% |

9. Расшифруйте марку гипса: Г-19-В-II

| Г- 19- В- II- | А) предел прочности при сжатии, Б) средний помол В) медленносхватывающийся Г) гипс марки 19 |
| --- | --- |

В задании № 10 установите правильную последовательность.

10. Производственные циклы при изготовлении гипса

- – Размалывание в шаровой мельнице

- -  Варка в котле

- -  Дробление

- – Поступление порошка в бункер сырого гипса

- – Обжиг

- -  Доставка сырья

- -  Транспортирование к потребителю

- -   Поступление в бункер гипсового щебня

- -   Поступление  на склад

Эталон ответов

Тема № 6 «Вяжущие материалы (Строительный гипс)».

- В

- Г

- Б

- Б

- Б; Д; А.

- А; В; Е; Ж.

- В; Г;Д; З.

- 1 Б; 2 В; 3 А.

- 1Г; 2А; 3В; 4Б.

- 6→ 3 → 8 →1 → 4 → 2 → 5 → 9→ 7.

Тема № 7

«Вяжущие материалы (Цемент и портландцемент)», кол-во часов 10

В заданиях № 1-4 выберите один правильный ответ.

1. Экономичный способ производства портландцемента.

А) сухой         Б) мокрый          В) комбинированный        Г) автоклавный

2. Для определения прочности изготовляют образец-балочку  размерами:

А) 30х30х120мм                        Б) 40х40х160мм

В) 20х45х150мм                        Г) 50х35х140мм

3. Процесс образования клеящей массы при твердении цементов  это -

А) гидратация              Б) кристаллизация        В) коллоидация        Г) карбонизация

4. Равномерность изменения объема портландцемента определяют ……..

А) пропариванием цементных лепешек   Б) остатком на сите при просеивании

В) испытанием на прессе                          Д) взвешиванием на весах

В заданиях  № 5-6 дополнить предложение и вставить пропущенные слова

5. «Цемент – это …….

6. Портландцемент  при твердении на воздухе  дает  …… ,  а во влажной среде …… .

В задании № 7 выберите все правильные ответы

7. Портландцементный клинкер состоит из продуктов обжига

А) минеральных добавок         Б)пемзы                            В) известняка     Г) битума

Д) клея                                       Е) глины                           Ж) магнезита      З) вермикулита

8.Выделите свойства цемента.

А)истинная плотность               Б) теплопроводность                    В) водопотребность

Г) пластичность         Д) прочность         Е) тонкость помола       Ж) сроки схватывания

В задании № 9 привести соответствие.

9.Соотнести вид цемента к марке.

| Виды цементов | Марки |
| --- | --- |
| 1Высокопрочные 2Повышенной прочности 3Рядовые 4Низкомарочные | А) 300, 400 Б) 500 В) ниже300 Г) 550,600 |

В задании № 10 установить последовательность производственных циклов:

10.  Производственные циклы изготовления цемента:

1-склад клинкера; 2-обжиг во вращающейся печи;  3-карьер; 4-склад силоса; 11-фасовка

5-дробление горной породы в щековой дробилке; 6-охлаждение клинкера в холодильнике; 7-доставка сырья; 8-охлаждение и вылеживание клинкера; 9-измельчение горной породы в шаровой мельнице; 10- измельчение в шаровой мельнице с добавлением гипса;

Эталон ответов

Тема № 7 «Вяжущие материалы (Цементы и портландцемент)», кол-во часов 10.

- А

- Б

- В

- А

- гидравлическое вяжущее вещество

- усадку, набухает (т.е. увеличивается)

- А; В; Е.

- А; Д; Е; Ж.

- 1Г;  2Б;  3А;  4В.

- 3→ 7 → 5 →9 → 2 → 6 →1 → 8→ 10 → 4 → 11.

Тема № 8

«Заполнители и растворы (Заполнители и назначение раствора) »,

кол-во часов 12.

В заданиях № 1-4 дополнить предложение и вставьте пропущенные слова.

1. В состав строительного раствора входят: …, … ,

2  Заполнитель  в растворе создает его …,  … .

3. Наличие воды обеспечивает   …    …   между  …   и   … .

4. По плотности заполнители бывают … и … .

В заданиях №5-7 выберите все правильные ответы

5. Выбрать назначение заполнителей в растворе.

А) вызывают усадку     Б) придает декоративность           В) уменьшает усадку вяжущего

Г) склеивает вещества  Д)экономит вяжущее вещество    Е) повышает трещиностойкость

Ж) снижает стоимость раствора            З) повышает прочность

6. Из перечисленных заполнителей выберите тяжелые.

А) горный песок           Б) керамзитовый песок           В) гранитный песок    Г) барит

Д) опилки                      Е) пемзовый песок                  Ж) туфовый песок       З) магнетит

И) лимонит                   К) мраморный песок               Л) кварцевый песок

7.Из перечисленных  заполнителей выберите легкие.

А) горный песок           Б) керамзитовый песок          В) аглопоритовый песок

Г) гранитный песок     Д) перлитовый песок              Е) шлаковый песок

Ж) опилки                     З) магнетит                              И) шунгизитовый  песок

К) асбест                       Л) соломенная сечка               М) тальк

В заданиях № 8 привести соответствие.

8. Найдите соответствия между видами заполнителей и названиями.

| Виды заполнителей | Название заполнителей |
| --- | --- |
| 1. Тежелый мелкий заполнитель | А) стеклопор Б) магнетит В) барит Г) свинцовая дробь Д) речной песок Е) гранитная крошка Ж) морской песок З) опилки И) мох |
| 2.Тяжелый крупный заполнитель |  |
| 3. Заполнитель для специальных растворов |  |
| 4. Легкий минеральный заполнитель |  |
| 5. Органический легкий заполнитель |  |

Ответ:  1. … , … ;   2. … ;     3. … , … , … ;  4. …;      5.  … ,  …  .

В заданиях № 9-10 выберите один правильный ответ.

9. Природные пески по происхождению бывают:

А) крупные, средние, мелкие

Б) горные, речные, морские

В) легкие, минеральные, органические

Г) строительные, декоративные, специальные

10. Органические  примеси в песке образуют:

А) серную кислоту                                  Б) соляную кислоту

В) гуминовую кислоту                            Г) азотную кислоту

Эталон ответов.

Тема № 8 «Заполнители и растворы (Заполнители и назначение раствора)»,

кол-во часов 12 часов.

- минеральные вяжущие вещества, мелкие заполнители, вода.

- объем, скелет

- химическую реакцию, вяжущим и водой.

- тяжелые и легкие.

- В, Д, Е, Ж;

- А, В, Г, З, И, К, Л;

- Б, В, Д, Е, Ж, И, Л;

- 1-Ж,Д;  2-Е;  3-Б,В,Г;  4-А;  5-З,И;

- Б;

- В;

Тема № 9

«Заполнители и растворы (Строительные растворы и их виды)»,

кол-во часов 14.

В задании №1 продолжите предложение.

1. Строительный раствор это –

В задании № 2-5  выберите один правильный ответ.

2. По составу растворные смеси бывают:

А) простые и сложные;                                     Б) тяжелые и легкие;

В) воздушные и гидравлические                     Г) жирные и тощие

3. Свойство растворной смеси определяемое погружением стандартного конуса.

А) удобоукладываемость       Б) жирность         В) подвижность          Г) пластичность

4.Расслаиваемость – это:

А) способность растекаться под действием собственного веса;

Б) способность разделяться на фракции;

В) способность смеси легко укладываться на основание;

Г) способность уменьшатся в объеме при твердении

5.Если в растворе есть не погасившиеся частицы извести, то это приведет к

образованию … .

А) трещин                             Б) дутиков            В) отслаиванию          Г) усадке

В задании № 6-7 выберите все правильные ответы.

6. Из перечисленных свойств выберите свойства растворных смесей.

А) прочность                                               Б) подвижность                   В) водопоглощение

Г) водоудерживающая способность         Д) упругость                        Е) раслаиваемость

Ж) твердость                                               З) удобоукладываемость    И) усадка

7. Определите функции относящейся к вяжущему веществу в растворе.

А) создает объем     Б) уменьшает усадку     В) обволакивает зерна заполнителя

Г) обеспечивает подвижность                        Д) связывает в монолит частицы заполнителя

Е) создает удобство для работы                     Ж) создает однородность

З) уменьшает трение между зернами заполнителя

В заданиях № 8-10 соотнесите соответствие.

8. Соотнесите свойства растворных смесей с их определениями.

| Свойства | Определения |
| --- | --- |
| 1 Подвижность 2 Расслаиваемость 3 Удобоукладываемость 4 Водоудерживающая способность | А) способность смеси легко укладываться на пористое основание. Б)способность смеси удерживать воду при укладке, на пористое основание В) способность смеси разделяться на твердую и жидкую фракции Г) способность смеси растекаться под действием собственного веса |

9. Соотнесите название раствора и его назначение.

| Название раствора | Назначение |
| --- | --- |
| 1 Глиняный 2 Известковый 3 Цементно-известковый 4 Цементный 5. Известково-гипсовый | А) Оштукатуривание поверхностей в сухих условиях Б) Оштукатуривание наружных и внутренних поверхностей В) Оштукатуривание поверхностей, подвергающихся воздействию воды Г) Оштукатуривание труб, печей |

10.Привести соответствие состав  раствора  к  соотношению (между количеством вяжущего   и заполнителя)  виду  раствора.

| Вид раствора | Состав |
| --- | --- |
| 1 Тощий 2 Нормальный 3 Жирный | А) 1 : 3 Б) 1 : 4 В) 1 : 2,5 |

Эталон ответов

Тема № 9 «Заполнители и растворы (Строительные растворы и их виды)»,

кол-во часов 14 часов.

- механическая смесь вяжущего вещества, заполнителя и воды, составленная в определенной пропорции.

- А

- В

- Б

- Б

- Б, Г, Е, З.

- В, Д, Е, З.

- 1-Г,  2-В,  3-А,  4-Б.

- 1-Г,  2-А, 3-Б, 4-В, 5-А.

- 1-В, 2-А,  3-Б.

Тема №10

«Заполнители и растворы (Специальные растворы и для зимних работ)»

кол-во часов 14.

В заданиях №1-4 выберите один правильный ответ.

1.Применение армированных растворов.

А) для заделки водопроницаемых трещин

Б) оштукатуривают  для защиты от потерь тепла

В) для устройства антикоррозионных покрытий

Г) для оштукатуривания  по металлической сетке

2. К специальным растворам относятся:

А) цементный    Б) гипсовый    В) рентгенозащитный    Г) глиняный

3. Растворы с добавкой церезита используют после приготовления не позднее чем через:

А) 30минут         Б) 1часа                        в)1,5 часа                        Г) 2 часа

4. Сырые поверхности можно оштукатуривать раствором с добавкой:

А) латекса          Б) алюмината натрия     В) соли                           Г) гипса

В заданиях № 5-6 соотнесите соответствие.

5. Приведите в соответствие назначение раствора к его  названию.

| Название раствора | Назначение раствора |
| --- | --- |
| 1 Кислотоупорный 2 Рентгенозащитный 3. Акустический 4. Теплоизоляционный 5. На жидком стекле | А) для создания водонепроницаемой штукатурки Б) для защиты от потерь тепла В) для устройства антикоррозионных покрытий, . подвергающихся действию кислот Г) для повышения защитных свойств от излучения Д) для поглощения звука и снижения уровня шума |

6.Определите соответствие вяжущего к раствору на котором  оно приготовлено.

| Раствор | Вяжущее |
| --- | --- |
| 1 На жидком стекле 2 Теплоизоляционные 3. Акустический 4. Рентгенозащитный 5. Кислотоупорный | А) цемент Б) гипс В) жидкое стекло Г) известковое тесто Д) портландцемент Е) цемент М500 |

В заданиях № 7-8 выберите все правильные ответы.

7. Из перечисленных  материалов выберите те, которые дают высолы на поверхности

штукатурки и вызывают коррозию металла.

А) поташ                           Б) хлорид кальция              В) нитрит натрия

Г) хлорид натрия             Д) глиняное тесто               Е)аммиачная вода

Ж) хлорид аммония         З) хлорированная вода       И) органический пластификатор

8. Церезит – это материал промышленного изготовления и он состоит:

А) из извести                     Б) жидкого стекла               В) асбеста

Г) олеиновой кислоты     Д) аммиака                           Е) хлорида кальция

Ж) нитрида натрия           З) барита                              И) водного р-ра сульфата аммония

В заданиях № 9-10 вставьте пропущенные слова по смыслу или продолжите предложение.

9.Температура раствора на аммиачной воде должна быть не выше … °С.

10.Работать допускаются рабочие с противоморозными добавками не моложе … лет,

прошедшие … , … .   Готовить растворы и работать нужно в … .

Эталон ответов

Тема № 10 «Заполнители и растворы (Специальные растворы и для зимних работ)»,

кол-во часов 14.

- Г

- В

- Б

- Б

- 1-В; 2-Г;  3-Д;  4-Б; 5-А.

- 1-А;  2-А,Г;  3-Б,Д;  4-Е;  5-В.

- А, В, Е, Д, И.

- А, Г, Д, И.

- 5.

- 18, медосмотр, инструктаж;  спецодежде.

Тема № 11

«Материалы для облицовочных работ», кол-во часов 8.

В заданиях №1-2 выберите все правильные ответы.

1. Достоинства облицовочных материалов

А) трудоемки в изготовлении                               Б) влагостойкие       В) просты

Г) высокие эксплуатационные качества              Д) гигиеничны         Е) прочны

Ж) легко подаются механической обработке      З) морозостойки      К) пористы

2. От применяемого сырья облицовочные материалы условно разделяют на виды:

А) изделия из гипсовых вяжущих                        Б) изделия из магнезиальных вяжущих

В) изделия из известковых вяжущих                   Г) изделия из цементных вяжущих

Д) изделия из асбестоцементных вяжущих         Е) изделия из глины

Ж)изделия из полимерных материалов               З) изделия из битумных вяжущих

В заданиях № 3-4 установите соответствие.

3. Приведите в соответствие виды и назначение облицовочных материалов на основе

гипсового вяжущего.

| Виды материалов (ГКЛ, ГВЛ) | Назначение |
| --- | --- |
| 1 Гипсокартонные листы 2 Гипсоволокнистые листы 3 Гипсокартонные отделочные панели 4 Звукопоглащающие гипсовые плиты 5 Асбестоцементные плоские листы 6 Облицовочные листы с силикатным Покрытием 7 Асбестоцементные акустические плиты 8 Плиты «Силакпор» (на известковых вяжущих) | А) Листы используются для облицовки помещений с повышенной влажностью; Б) Для внутренней и наружной облицовки, балконов, лестничных площадок, подзем- ных переходов, лестничных площадок; В) Для акустического и декоративного оформления стен, потолков; Г) Для внутренней облицовки; Д) Для подвесных потолков и облицовки стен зданий с сухим и нормально-влажностным режимом; Е) Лицевая поверхность имеет декоративную отделку для внутренних стен, потолков, перегородок; Ж) Для отделки стен, потолков, перегородок; И) для отделки мансардных помещений; |

4.Привести соответствие марку гипсокартона к его наименованию.

| Марка | Наименование |
| --- | --- |
| 1 ГКЛ 2 ГКЛВ 3 ГКЛО 4 ГКЛВО | А) влагостойкие повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени Б) с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени В) обычный Г) влагостойкий |

В заданиях № 5-7 выберите один верный ответ.

5.Плиты «Силакпор» относятся к группе:

А) сгораемых материалов       Б) трудносгораемых     В) несгораемых   Г)огнеупорных

6. Панели ГОП 3 оклеены пленкой:

А) «Девилон»       Б) «Изоплен»    В) «Винистен»     Б) «Декорит»

7. К изделиям на гипсовых вяжущих относятся:

А) «Силакпор», линолеум                         Б) ГКЛ, ГВЛ, ГОП

В) асбестоцементные листы                     Г) ДСП, ДВП

В заданиях № 8-9 дополните предложение.

8.Дополнить предложение по смыслу: «Комплектующие для облицовки листовыми материалами (ГКЛ, ГВЛ)».

Профиль предназначен для монтажа каркасов, стен, … , … .

9. Подвесы, зажимы, удлинители относятся к …  …  .

В задании № 10 установите правильную последовательность

10. Производственный цикл при изготовлении ГВЛ.

1- Обработка латексом

2- Раскройка

3- Уплотнение на гидравлическом прессе

4- Сушка

5- Упаковка в пленку

6- Шлифование

7-Распределение смеси на конвейере

8- Подача смеси в бункер настилочной машины

9- Дробление сырья

10- Подача  в бункер

11- Подпрессовка смеси

12- Смешивание волокон в смесителе

13- Резка листов

14- Штабелировка

15- Распушение до размеров волокон 1-3мм

Эталон ответов

Тема № 11 «Материалы для облицовочных работ»,

кол-во часов 8

1. В, Г, Д, Ж;

2. А, В, Г, Е, Ж;

3. 1-Г,  2-И,  3-Е,  4-Д, 5-А, 6-Б, 7-Ж, 8-В;

4. 1-В,  2-Г,  3-Б.  4-А;

5. В;

6. А;

7. Б;

8. перегородок, потолков;

9. крепежным элементам;

10. 9→ 10 → 15→ 12→ 8→ 7 → 11→ 3 → 13→ 4 → 6 → 1 → 2 → 14 → 5;

Тема № 12

«Материалы для плиточных работ», кол-во часов 4.

В заданиях № 1-2 дополните предложение и вставьте пропущенные слова

1.Плитки представляют собой … определенной  …  и  … , предназначенные для …   поверхностей.

2. Оборотная сторона плитки должна быть … .

В заданиях № 3-4 выберите все правильные ответы

3. Из перечисленных свойств выберите те, которые присущи керамическим плиткам для облицовки полов.

А) долговечность      Б) упругость                  В) малая пористость            Г) усадка

Д) плотность             Е) высокая сопротивляемость истиранию               Ж)пластичность

З) огнестойкость       И) деформативность    К) изменение объема          Л) хрупкость

4. Из перечисленных требований выберите те, которые присущи  к облицовочной плитке.

А) отбитые углы                                              Б) правильную геометрическую форму

В) четкость граней и углов                             В) не четкость рисунка

Г)допускается мелкие трещины                    Д)  не допускается  выбоины,  зазубрины

Е) водопоглощение не более 16%                 Ж) допускается не равномерность оттенка

З) царапины                                                     И) прозрачность глазури

5. Выберите мастики и клеи, применяемые для крепления плиток.

А)клей ПВА               Б) клей «Стандарт»      В) поливинилацетатная

Г) латексная                Д) синтлакс                       Е)перхлорвиниловая

Ж) канифольная           З) кислотоупорная           И)специальная

К)мастика «Биски»    Л)каучуковая                     М) Фугенфюллер

Н) на жидком стекле  П)пластифицированная   Р)Карбоксицементно-песчанная

В задании №6 установите правильную последовательность

6. Указать технологические операции при производстве плиток для облицовки полов.

1.сушка

2.охлаждение

3.упаковка

4.подготовка пресс-порошка

5.сортировка

6.обжиг

7. прессование плиток

В заданиях №7-9 выберите один правильный ответ

7.Материал, который не входит в состав сырья  для производства облицовочных плиток.

А) кварцевый песок             Б) беложгущаяся  и огнеупорная глина

В) каолин                              Г) известняк

8. Облицовывают плитку на стены и пола, применяя растворы:

А) гипсовые, цементные      Б) цементные, кислотоупорные

В) известковые, глиняные    Г) известково-гипсовые

9. Для придания раствору пластичности применяют:

А) клей         Б) воду               В)пластификаторы     Г) известь

В задании №10 установите соответствие

10. Соотнесите названия мастик и их состав.

| Название | Состав |
| --- | --- |
| Поливинилацетатная КЦП Синтлакс Канифольная ПХВ «Биски» | А) Канифоль, скипидар, олифа, цемент; Б) ПВА, вода, цементно-песчаная смесь; В) Клей КМЦ, портландцемент, песок; Г) Битум, скипидар, добавки; Д) Латекс, мел, КМЦ; Е) Лак, (эмаль), белый цемент |

Эталон ответов

Тема № 12 «Материалы для плиточных работ»,

кол-во часов 4.

1. пластинки, формы и размеров, облицовки;

2. рифленной

3. В, Д, Е, З, Л.

4. Б, В, Д, Е, И.

5. Б, В, Е, Ж. К, Р.

6. 4→7→1→6→2→5→3.

7. Г

8. Б

9. В

10. 2-В. 1-Б,  3-Д.  4-А,  5-Е, 6-Г.

Тема № 13

«Материалы для оклеивания поверхностей», кол-во часов 2

В заданиях № 1-4 дополните предложение или вставьте пропущенные слова

1. Обои - рулонный материал, изготовленный на  … основе.

2. Бордюры – это …

3. Жидкие составы, содержащие муку, крахмал, животный клей и воду, называются …

4. Обои выпускают в …

В заданиях № 5-8 выберите один правильный ответ

5.Часть обоев размером на высоту комнаты называется …

А) лист        Б) полотнище        В) полотно       Г) полоса

6.Соединение двух полотнищ обоев называется …

А) стык       Б) встык                 В) в нахлестку  Г) нахлест

7. Сухие жидкие обои разводят …

А) масляной краской                 Б) водоэмульсионной краской

В) эмалевой краской                 Г) лаком

8. Стеклообои используются в …

А) жилых помещениях             Б) офисах

В) гаражах                                 Г) подвалах

В задании №9 установите соответствие

9. Привести соответствие   их основы  изготовления, представленных материалов.

| Материал | Основа |
| --- | --- |
| Обои Линкруст Изоплен ПДСО 5. ПДО 6. «Девилон» | А)пленочный декоративный материал на подоснове из стеклохолста, бумаги или пленочной подложки; Б) поливинилхлоридная отделочная пленка на бумажной подоснове; В)поливинилхлоридная декоративная отделочная пленка с клеевым слоем на оборотной стороне, защищенным специальной бумагой; Г) поливинилхлоридная декоративная отделочная пленка без клеевого слоя на оборотной стороне Д) материал изготовлен на бумажной основе; Е) материал с рельефным рисунком, на основе синтетической смолы с наполнителем, нанесенной на бумажную подоснову; |

10.Определите назначение клея с его названием и составом.

| Клеевой состав, % по массе | Назначение |
| --- | --- |
| Клей КМЦ-0,4; вода-9,6; молотый мел-0,02. Клей ПВА-(50%-ной концентрации)-5; вода-2. Клей «Бустилат»-7; вода-1. Клей «Гумилакс», на основе синтетических латексов . 5 Клей «Келид» продается в пачках 6 Клей «Момент», готовится на основе крахмала. | А) для наклеивания обоев и пленок; Б) для наклеивания пленок на тканевой подоснове, ворсовых обоев , ковров. В) для всех видов бумажных обоев. Г) для наклеивания макулатуры и наклеивания обоев. Д) для всех видов виниловых обоев |

Эталон ответов

Тема № 13 «Материалы для оклеивания поверхностей»,

кол-во часов 2.

1. бумажной

2. полоса бумаги

3. клейстеры

4. рулонах

5. Б

6. А

7.Б

8. Б

9. 1-Д,  2-Е, 3-Б,  4-В, 5-Г,  6-А.

10. 1-Г, 2-А. 3-Б. 4-Б,  5-Д, 6-В.

Тема № 14

«Материалы для малярных работ», кол-во часов 2.

В заданиях № 1-4 выберите один правильный ответ

1. Система, в которой частицы твердой дисперсной фазы взвешены в жидкой

дисперсионной среде.

А) эмульсия       Б) суспензия       В) адсорбция        Г) коллоиды

2. Дисперсная система, в которой обе фазы нерастворимы или слаборастворимы друг в

друге.

А) эмульсия     Б) катализ            В) адсорбция        Г) коллоиды

3. Сила сцепления материалов с основанием.

А) когезия       Б) деструкция      В) адгезия              Г) адсорбция

4. Разрушение лакокрасочного покрытия по действием света, тепла, агрессивных

жидкостей и паров влаги.

А) когезия       Б) деструкция      В) адгезия              Г) адсорбция

В заданиях № 5-6 установите соответствие

5. Привести классификацию материалов для выполнения малярных работ: по  происхождению, по видам связующих и по назначению.

.

| Виды материалов | Материалы, происхождение |
| --- | --- |
| 1 Пигменты 2. Наполнители 3. Связующие 4. Вспомогательные и сопутствующие материалы 5. Готовые окрашивающие составы | А) Лаки и политуры Б) Эмульсии В) Шпатлевки Г) Эмалевые Д) Неорганические Ж) Грунтовки З) Металлические И) Водоразбавляемые К) Неводных составов Л) Органические М) Искусственные Н) Масляные и алкидные О) Природные П) Водных составов Р) Водоразбавляемые С) Растворители, разбавители, смывки, сиккативы |

6. Привести в соответствие назначение материала к названию.

| Название материала | Назначение |
| --- | --- |
| Грунтовка 2. Шпатлевка 3. Связующие 4.. Наполнители 5. Краска 6 Эмаль 7. Пигменты | А) для образования с пленкообразующим защитное, декоративное покрытие; Б) образуют нижние слои покрытия, создавая надежное сцепления верхних слоев покрытия с поверхностью; В) для заполнения неровности и выравнивания поверхности Г) после отвердевания связывают между собой частицы пигментов и наполнителей; Д) для улучшения малярно-технических и эксплуата- ционных свойств покрытий и экономии пигментов; Е) образуют после высыхания непрозрачную однородную пленку; |

В заданиях № 7-8 выберите все правильные ответы

7. Определите лакокрасочные материалы:

А) эмульсия    Б) краска                     В) тальк                 Г) эмаль

Д) олифа         Е) грунтовка               Ж) шпатлевка        З) асбестовая пыль

8. Из перечисленных материалов выберите вспомогательные.

А) смывки           Б) известь                     В) сиккативы         Г) отвердители

Д) цемент            Е) пластификаторы     Ж) наполнители    З) разбавители

И) купорос          К) линкруст                  Л) клей                   М) мастики

В заданиях № 9-10 вставьте пропущенные слова или продолжите предложение

9. Сиккатив, попадая в масляную краску, … ее … и пленкообразование.

10. Гидрофильность – способность твердого вещества    …   … .

Эталон ответов.

Тема №14 «Материалы для малярных работ»,  кол-во часов 2.

1. Б

2. А

3. В

4. Б

5. 1-О, М, З;  2-Д, Л;   3-П,К.Б;  4-С,Ж. В;   5-Р, Н, Г, А;

6. 1-Б,  2-В,     3-Г,      4-Д,         5Е,   6-Е,      7-А;

7. Б, Г. Е, Ж;

8. А, В, Г, Е. З, И;

9. ускоряет, высыхание

10. смачиваться водой.

Тема № 15

«Пигменты и наполнители», кол-во часов 4.

В задании № 1-2  дополните   предложение

1. Тонкоизмельченные цветные неорганические или органические вещества,

нерастворимые в воде и дисперсных средах это - … .

2. Природные неорганические пигменты и наполнители получают путем измельчения,

обогащения, термической обработки …  и  …  …  .

В заданиях № 3-6  выберите один правильный ответ.

3.Чтобы отличить органический пигмент от неорганического его …

А) смешивают с водой               Б) смешивают с олифой

В) подвергают замерзанию        Г) прокаливают

Д) растворяют в щелочи            Ж) растворяют в масле

4. Обогащенный каолин относят к …

А) красным пигментам          Б) коричневым пигментам           В) черным пигментам

Г) желтым пигментам            Д) белым пигментам                    Ж) зеленым пигментам

5. Графит относят к …

А) красным пигментам          Б) белым пигментам               В) черным пигментам

Г) желтым пигментам            Д) коричневым пигментам    Ж) зеленым пигментам

6.Пигменты, в состав которых входит свинец или медь, под действием сероводорода.

А) светлеют          Б) чернеют               В) изменяют свой цвет   Г) сохраняют цвет

В заданиях № 7-8 выберите все правильные ответы

7. По происхождению пигменты делят …

А) природные       Б) механические     В) технологические       Г) синтетические

Д) химические     Ж) физические         З) металлические           И) антикоррозионные

8. Из перечисленных материалов выбрать наполнители:

А) политуры          Б) ангидрит             В) мел                             Г) трепел

Д) молотый тальк Ж) известь               З) диатомитовая мука   И) баритовый концентрат

В заданиях № 9-10 установите соответствие

9. Привести соответствие название пигментов к цвету.

| Цвет | Названия пигментов |
| --- | --- |
| 1.Белые 2.Красные 3.Коричневые 4.Желтые 5.Зеленые 6.Синие 7.Серые 8.Черные | А) охра, натуральная сиена, свинцовый крон, цинковый крон; Б) окись марганца, чернь, сажа газовая, сажа ламповая; В) окись хрома, медянка, цинковая сухая зелень; Г) умбра натуральная, сиена жжёная, природная сухая мумия; Д) железный сурик, мумия, свинцовый сурик, жжёная охра; Ж) цинковая пыль, графит серый; З) цинковые белила, свинцовые белила, литопон, титановые белила; И) ультрамарин, железная лазурь, пигмент голубой, кобальт синий(соли кобальта и хрома при прокаливании с глиноземом); |

10.Привести соответствие, характеристику, отличительные особенности наполнителей к

названию материала.

| Материал | Характеристика, отличительные особенности |
| --- | --- |
| 1.Баритовый концентрат 2.Микротальк 3.Молотая слюда 4.Мраморная пыль 5.Асбест: хризолитовый тонкоизмельченный 6.Диатомит и трепел | А) порошок, получаемый измельчением горных пород, состоящий из водного кремнезема и примесей, обладает адсорбционными свойствами, пористый, кислотостойкий. Б) порошок, продукт измельчениея мрамора, кристаллический углекислый кальций водостойкий, не кислотостойкий; В) содержит 80-90% ВаSО4, пожаро- и взрывобезопасен. Г) природный, измельченный порошок, обладает высокой и химической стойкостью, увеличивает адгезию придает поверхностям блеск. Д) измельченный минерал, придает краскам огнестойкость, повышает прочность и адгезию, кислотостоек, служит армирующим, компонентом в шпатлевках. Е) получаемый измельчением талькита, водный силикат магния, придает поверхностям блеск, увеличивает прочность. |

Эталон ответов

Тема № 15 «Пигменты и наполнители», кол-во часов 4.

1.Пигменты

2.минералов и горных пород

3.Г

4.Д

5.В

6.Б

7. А, Г, З;

8. Б, Г, Д, З, И;

9. 1-З,  2-Д,  3-Г,  4-А,  5-В,  6-И,  7-Ж,   8-Б;

10. 1-В,  2-Е,  3-Г,  4-Б,  5-Д,  6-А;

Тема № 16

«Связующие для малярных составов»,  кол-во часов 5.

В заданиях № 1- 2 установите соответствие

1.Привести соответствие связующие для водных окрасочных составов по происхождению.

| Происхождение | Связующие |
| --- | --- |
| Неорганические Органические | А) растительные (крахмалы, декстрины, мука) Б) цемент В) синтетические (клей КМЦ, МЦ и полимерные) Г) растворимое стекло Д) ) животные (клей: костный, мездровый, рыбий, казеиновый Ж) известь |

2.Определить отличительные признаки связующих  к наименованию материала.

| Связующие | Отличительные признаки |
| --- | --- |
| 1.Декстрин 2.Латексы 3.Клей ПВА 4.Олифа 5.Рыбий пищевой клей 6.Казеиновый клей 7.Крахмал | А) В малярных работах применяют редко, главным образом для росписей; Б) Белковое в-во , выделяется в виде творожной массы при скисании молока, чтобы получить клей его нужно растворить в щелочи; В) Растворяют в холодной воде, получают клей. Применяют для: изготовления сухих цветных смесей бытового употребления; грунтовок, шпатлевок, наклеивания обоев; Г) Чтобы распознать материал, на него капают сильно разведенной водный р-р иода, при этом окрасится в синий, черно-синий или фиолетовый цвет. Д)Водная дисперсия полимеров, обладает вязкостью, клейкостью, не свертывается, на основе него изготовляют клей и краски. Ж) Клеит дерево, бумагу, картон, стекло, фарфор, кожу, линолеум, облицовочные плитки. З) Изготавливается, переработкой растительных масел при температуре 200-300°С, при этом добавляются сиккатив – это ускоряет высыхание отвердевшей пленки. |

В заданиях № 3-6 выберите один правильный ответ

3. Какой из животных клеев, более водостойкий и прочный, применяющийся для

внутренних и наружных работ?

А) казеиновый         Б) мездровый         В) рыбий            Г) костный

4. Продукт химической переработки древесной целлюлозы.

А) клей ПВА                                 Б) латексы

В) клей МЦ и КМЦ                      Г) клей «Бустилат» и «Гумилакс»

5 К связующим для неводных составов относят …

А) портландцемент, гипс             Б) олифа, эмульсии

В) известь, растительное масло   Г) эмульсия, жидкое стекло

6. Олифа «Оксоль»  раствор …

А) природной смолы                    Б) сока каучуковых растений

В) льняного масла                         Г) растительного масла и сиккативов в Уайт-спирите

В заданиях № 7-8 выберите все правильные ответы

7. Из перечисленных материалов выберите связующие для водных составов.

А) жидкое стекло         Б) олифа                        В) строительная известь

Г) эмульсия                  Д) гипс                           Ж) цветной портландцемент

8.Определите материалы для получения декстрина.

А) клей мездровый                       Б) крахмал картофельный

В) крахмал пшеничный               Г) крахмал рисовый

Д) крахмал маисовый                  Ж) крахмал кукурузный

В задании № 9 дополните предложение

9. Олифа – маслянистая жидкость, которая после нанесения на поверхность высыхает,

образуя …     ….       …       … .

В задании № 10 установите правильную последовательность

10.Технологические процессы получения плиточного (костного или мездрового) клея.

1-  сушка;    2-  галерта;    3- варка;   4- выпаривание;   5- упаковка;   6- разрезание;

7- бульон.

Эталон ответов

Тема № 16 « Связующие для малярных составов», кол-во часов 5.

1.  1-Б, Г, Ж;  2- А, В, Д;

2.  1-В,  2-Д,  3-Ж,  4-З,  5-А,   6-Б,  7-Г;

3.  А;

4.  В;

5. Б;

6. Г;

7. А, В, Ж;

8. Б, Ж;

9. прочную эластичную водонепроницаемую пленку.

10. 3→ 7→ 4 → 2 → 6→ 1 → 5

Тема №17

«Вспомогательные материалы», кол-во часов 8.

В заданиях № 1-2 вставьте пропущенные слова и дополните предложение.

1. Грунтовки – это составы, в которые входят … ,  …  и  …,  отличающиеся от окрасочных

составов  …  …   … .

2. Шпатлевки служат для  …  … и  …    …  окрашиваемой поверхности.

В заданиях № 3-6 выберите один правильный ответ

3. Жидкости, предназначенные для доведения малярных составов до рабочей вязкости

называются …

А) растворители               Б) разбавители             В) сиккативы

Г) парафины                     Д) грунтовки

4. Растворитель после высыхания оставляет:

А) жирное пятно              Б) пленку                       В) ржавое пятно    Г) ничего

5. Какая грунтовка дает защитную пленку от просачивания ржавых пятен

А) мыльно-клеевая           Б) известковая             В) купоросная       Г) квасцовая

6. Материал,  имеющий в составе: лак, олифу, животный клей, воду, мел  это-

А) грунтовка                     Б) подмазочная паста   В) замазка             Г) шпатлевка

В заданиях № 7-8  выберите все правильные ответы

7.Из перечисленных  растворителей  выбрать для доведения масляных красок

до рабочей вязкости.

А) Уайт- спирит                            Б) скипидар                 В)   ксилол

Г) 646             Д) 648                      Е) 645                          Ж) Р-4А       З) сольвент

И) Р-5А           К) Р-12                   Л) Р-24                        М) Р-4          Н) ацетон

8.Из перечисленных грунтовок выбрать для предварительной обработки плотных, не

впитывающих влагу оснований (монолитного бетона и т. д.) Используется для

внутренних работ.

А) Универсальная                   Б) Глубокого-проникновения                 В) «Бетоконтакт»

Г) Кнауф-тифенгрунд            Д) Кнауф-путцгрунд        Ж)«Аква»       З) «Отекс»

В заданиях № 9-10 установите соответствие

9. Привести соответствие назначение материала к наименованию.

| Материал | Назначение |
| --- | --- |
| Купорос Разбавители Соляная кислота Смывки Сиккативы Мыло хозяйствен. Сода | А) для растворения казеина и промывки поверхностей; Б) для промывки поверхностей, старых набелов и очистки ржавчины; В) для приготовления эмульсии, грунтовок, шпатлевок и промывки загрязнений, тары, поверхностей; Г) для удаления отвердевших красочных пленок; Д) для разбавления или разведения сухих неорганических красок; Ж) для ускорения их отвердения; З) для грунтовок под клеевые окрашивающие составы; |

10. Привести соответствие шпатлевок к их применению.

| Шпатлевки | Применение |
| --- | --- |
| Кнауф-фюгенфюллер Кнауф-унифлот 3. «Бето-финиш» 4. Смесь Фюгенфюлер Гидро 5. «Путцглэтте» | А) слой для выравнивания поверхности внутри помещения; Б) для заделки стыков ГКЛВ; В) для заделки стыков и обработки углов в сочетании с армирующей лентой; Г) для нанесения окончательного тонкого слоя на предварительно уложенную основную шпаклевку; Д) для заделки стыков швов между листами и панелями без применения армирующих лент; |

Эталон ответов

Тема № 17 «Вспомогательные материалы», кол-во часов 8.

1. пигменты, наполнители и связующие;  меньшим содержанием пигментов;

2.заполнение неровностей и исправления дефектов;

3.А

4.Г

5.В

6.Б

7.А, Б, В, З;

8. В

9. 1-З,   2-Д,   3-Б,    4-Г,   5-Ж,    6-В,   7-А;

10.1-В, 2-Д,   3-Г,    4-Б,    5-А;

Тема № 18

«Готовые окрашивающие составы», кол-во часов 8

В заданиях № 1-3 дополните предложение

1. БТ, КФ, МА, КЧ, АС классификация лакокрасочных материалов по …

2. ПФ-115, это …

3. Политура относиться к …

В заданиях № 4-6 выберите один правильный ответ

4. Растворы синтетических или природных смол, битумов и других пленкообразующих

веществ в летучих растворителях, называется …

А) красками      Б) эмалями           В) лаками    Г) красителями  Д) пигментами

5 В водоэмульсионную краску для её устойчивости вводят …

А) парафины    Б) воски               В) сиккативы   Г) эмульгатор Д) хозяйственное мыло

6. Вязкость лакокрасочных составов определяют …

А) по шкале Рихтера   Б) по шкале Маоса           В)  прибор гриндометр «Клин»

Г) ареометром              Д) вискозиметром

В заданиях № 7-8 выберите все правильные ответы

7. Определить материал, если в составе имеются растворы природных смол и полимеров

в этиловом спирте

А) эмали                           Б) лаки                   В) политуры    Г) масляные краски

Д) алкидные краски        Е)эмульсии           Ж) цинковые белила

8. . Красочные вещества, получаемые путем смешивания лака с пигментами и

наполнителями, это …

А) мастики        Б) эмульсии            В) лаки          Г) краски

Д) красители     Е) эмали                 Ж) воски        З) силикатная краска

В задании № 9 установите соответствие

9 Привести  соответствие вид материала к его обозначению.

| Обозначение материала | Вид материала |
| --- | --- |
| 1. МА-22 зеленая 2.ЭП 0010 красно-коричневая 3. МА-025 4.ГФ-020 красно-коричневая 5. ХВ- 113 голубая 6. БТ-783 | А)эмаль Б) краска В) грунтовка Г) лак Д) шпатлевка Е) густотертая краска |

- Привести соответствие в приборе гриндометра «Клин» для определения степени перетира лакокрасочных материалов:

основные части к цифровому обозначению.

А) - скребок;       Б) – паз;

В) – шкала          Г)- плита

1 -           2-                 3 -             4 -

Эталон ответов.

Тема №18 «Готовые окрашивающие составы»,

кол-во часов 8.

1. химическому составу

2. эмаль

3. лакам

4. В

5. Г

6. Д

7. Б, В;

8. Г, Е;

9.  1-Б,     2-Д,      3-Е,     4- В,     5-А,     6-Г;

10. 1-В,    2-Б,       3-Г,     4-А.

| Министерство образования и науки Пермского края ГБПОУ « Горнозаводский политехнический техникум» |
| --- |
| РАССМОТРЕНО: на заседании ЦМК Протокол № от « » 202 г __________ Е.А.Холкина | Контрольная (срезовая) работа УД. ОП 01.Материаловедение. 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.работ. 1-курс | УТВЕРЖДАЮ : зам. директора ________.А.И.Менгалиева «____» _______20___ г |
| Вид контроля: текущий контроль |
| Цель: Определить сформированность имеющих знаний у студентов. Выявить умение сравнивать, отличать, анализировать и давать полные ответы на вопросы. уметь: -определять основные свойства материалов; -пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; -выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. - отличать по внешним признакам различные виды строительных материалов; знать: -общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. -минеральные вяжущие вещества; -виды основных материалов, применяемых при производстве отделочных работ |
| Инструкция к выполнению: Согласно заданиям дать краткий правильный ответ. |
| Критерии оценивания: «15 баллов – оценка «отлично» 13-14 баллов – оценка «хорошо» 10-12 баллов – оценка «удовлетворительно» 9 баллов и ниже оценка «неудовлетворительно» Составитель: общепрофессиональных и спецдисциплин Султанова Л.К. |

Вариант 1                                                                                                       В задании № 1-2 дополните предложение или вставьте пропущенное слово.

1. Минеральные  вяжущие обычно приводят в  рабочее  состояние путем смешивания с водой, называемого -------------------- .

2. Гипсовые вяжущие вещества относятся к --------------------  вяжущим.

В заданиях № 3-6 выберите один правильный ответ.

3. Выделите процесс, который не относится к периодам твердения минеральных вяжущих.

а) подготовительная      б) коллоидация           в) кристаллизация    г) диссоциация

4. Марочную прочность материалов устанавливают испытаниями на оборудовании.

а) вискозиметром                                     б) гидравлическим прессом

в) стандартным конусом                              г) прибором иглой Вика

5.Из каких слоев состоит драночный щит?

а)лицевого и тыльного;   б)гладкого и шероховатого;  в)простильного и выходного.

6. Затвердевание глинообразующим минералом является:

а) за счет испарения воды                              б) за счет химических реакций

в) в результате соединения с воздухом                 г) в результате спекания в печи

7. Сырьё для производства гипса.

а) С4АF     б) Са(ОН)2       в) СаО и МgО          г) СаSО4 * 2Н2О

В задании № 8 выберите все правильные ответы.

8. К основным свойствам  глины относят:

а) плотность              б) пластичность      в) упругость      г) усадка

д) огнеупорность         е) прочность         ж) теплопроводность.

В задании № 9-10 установите соответствие.

9. Соотнесите вид вяжущих материалов  по условиям твердения.

| Условия твердения | Виды вяжущих материалов |
| --- | --- |
| 1 Воздушные 2 Кислотостойкие 3 Автоклавного твердения 4 Гидравлические | а) гидравлическая известь, портландцемент, глиноземистый цемент; б) гипсовые и магнезиальные вяжущие, воздушная известь; в) кварцевый цемент; г) известково- кремнеземистые, известково-зольные, известково- шлаковые, нефелиновый цемент. |

10. Расшифруйте марку гипса: Г-19-В-II

| Г- 19- В- II- | а) предел прочности при сжатии, б) средний помол в) медленносхватывающийся г) гипс марки 19 |
| --- | --- |

11. Соотнесите ширину драни к его видам.

| Дрань | Ширина |
| --- | --- |
| 1 рядовая 2 пиленная 3 отборная 4 шпоновая | А) 15 - 25 мм Б) 12 - 30 мм В) 14 - 30 мм Г) 25 - 40 мм |

В задании № 12 установите правильную последовательность.

12. Порядковыми числами установите последовательность работы при изготовлении

драночного щита.

1 – раскладка драни для выходного ряда

2 – забивка гвоздя в пересечение драниц

3 – сортировка драни

4 - раскладка драни для простильного ряда

5 - сжатие щитов до длины 1,2м                                                                       6 – укладка щитов в штабель                                                                                          7 – снятие щитов с верстака.

| Министерство образования и науки Пермского края ГБПОУ « Горнозаводский политехнический техникум» |
| --- |
| РАССМОТРЕНО: на заседании ЦМК Протокол № от « » 201 г __________ Е.А.Холкина | Контрольная (срезовая) работа УД. ОП 01.Материаловедение. Профессии: Мастер отделочных строительных работ. 1-курс | УТВЕРЖДАЮ : зам. директора по УПР ________С.А.Шемелина «____» _______20___ г |
| Вид контроля: текущий контроль |
| Цель: Определить сформированность имеющих знаний у студентов. Выявить умение сравнивать, отличать, анализировать и давать полные ответы на вопросы. уметь: -определять основные свойства материалов; -пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; -выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. - отличать по внешним признакам различные виды строительных материалов; знать: -общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения -наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; -выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности. -минеральные вяжущие вещества; -виды основных материалов, применяемых при производстве отделочных работ. |
| Инструкция к выполнению: Согласно заданиям дать краткий правильный ответ. |
| Критерии оценивания: «15 баллов – оценка «отлично» 13-14 баллов – оценка «хорошо» 10-12 баллов – оценка «удовлетворительно» 9 баллов и ниже оценка «неудовлетворительно» Составитель: общепрофессиональных и спецдисциплин Султанова Л.К. |

Вариант 2

В задании №1 вставьте пропущенные слова.

1. Для конопатки и заполнения зазоров служат ------------- материалы.

2. Глина – осадочная горная порода, состоящая из ……  …… ,   …..,  ….. .

В задании №3-7 выберите один правильный ответ.

3. Срок хранения гипса.

а) 2 месяц   б) 3 месяца        в) 4 месяца                 г) 6месяцев

4. При набивке на горизонтальную (потолки) поверхность в драночный щит гвозди забивают.

а) на каждое пересечение                        б) через 2 пересечения

г) через 3 пересечения                            г) через 1 пересечение.

5. Для просеивания материалов применяется сетка.

а) тканая гладкая                                    б) саржевого плетения

в) плетенная                                         г) узловая

6.  Выделите процесс, который не относится к периодам твердения минеральных вяжущих.

а) подготовительная      б) коллоидация          в) кристаллизация    г) диссоциация

7. Тонкость помола гипса определяют:

а) взвешиванием на весах     б) остатком на сите при просеивании

в) испытанием на прессе      г) на ощупь

В задании № 8 выберите все правильные ответы.

8. Выберите материалы, которые применяются для подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание.

а) штукатурная дрань      б) плитка     в) гвозди          г) толь

д) керамзит                 е) драночный щит               ж) раствор

з) металлическая сетка     и) гипс        к) картон

9.Вещества ускоряющие сроки схватывания гипса.

а) сульфат калия      б) поваренная соль    в) нитрат натрия     г) каолин

д) сульфат натрия     е) клей                ж) известково-клеевая эмульсия

В задании № 10-11 установите соответствие.

10.Определите вид вещества придающий цвет глине.

| Цвет | Вид вещества |
| --- | --- |
| 1 Белый 2 Красный (желтый или бурый) 3 Черный | а) окислы железа б) органические примеси в) окислы марганца г) каолинит |

11. Соотнесите остаток на сите к группе гипса по тонкости помола.

| Группы помола | Остаток на сите |
| --- | --- |
| 1.I – грубый 2.II - средний 3.III - тонкий | а) 2% б) 23% в) 14% |

В задании № 12 установите правильную последовательность.

12. Производственные циклы при изготовлении гипса

- – Размалывание в шаровой мельнице

- - Варка в котле

- - Дробление

- – Поступление порошка в бункер сырого гипса

- – Обжиг

- - Доставка сырья

- - Транспортирование к потребителю

- - Поступление в бункер гипсового щебня

- - Поступление  на склад

Эталон ответов

Контрольная (срезовая) работа

УД. ОП 01.Материаловедение.

Профессии: 08.01.25 Мастер отделочных строительных

и декоративных работ.работ.

1-курс.

| №п/п | В-1 | №п/п | В-2 | баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затворением | 1 | Шнуровые | 1 |
| 2 | Воздушным | 2 | глинистых миниралов, пыли, песка | 1 |
| 3 | г) деревянная | 3 | б) 3 месяца | 1 |
| 4 | б) гидравлическим прессом | 4 | г) через 1 пересечение. | 1 |
| 5 | в) простильного и выходного. | 5 | в) плетенная | 1 |
| 6 | а) за счет испарения воды | 6 | г) диссоциация | 1 |
| 7 | г) СаSО4 * 2Н2О | 7 | б) остатком на сите при просеивании | 1 |
| 8 | б, г, д. | 8 | а, в, е, з, к. | 1 |
| 9 | 1—б; 2- в; 3 – г; 4- а. | 9 | б; д; а. | 1 |
| 10 | 1г; 2Аа; 3в; 4б. | 10 | 1 –г; 2 –а,в; 3 –б. |  |
| 11 | 1 б; 2 в; 3 а. | 11 | 1 б; 2 в; 3 а. | 1 |
| 12 | 3→ 4→ 1→ 2→ 7→ 5→ 6. | 12 | 6→ 3 → 8 →1 → 4 → 2 → 5 → 9→ 7. | 1 |

Критерии оценок

Каждый вариант тестового задания содержит 10 заданий закрытого и открытого типа: 7 заданий на выбор ответа; 4 задания на дополнения; 2 задания на установление соответствия;

Каждый вариант КИМ имеет одинаковое количество баллов.

Критерии оценок позволяют перевести количество набранных баллов и процентное отношение выполненных заданий в пятибалльную систему оценивания.

| Количество заданий | Количество баллов | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 10 | 10 | 5 |
| 10 | 8-9 | 4 |
| 10 | 6-7 | 3 |
| 10 | 0-5 | 2 |

Все тесты содержат эталон ответов, который является образцом полного, последовательного выполнения задания.

Оценка правильности ответа осуществляется в двух видах:

1) по качественному результату;

2) в зависимости от системы полноты его выполнения.

В первом случае, если задание выполнено без ошибок, то ответ оценивается максимальным количеством баллов, полным «цене» задания.

Во втором случае «цена» количественного задания дробится на части в зависимом от системы полноты его выполнения, либо наличие ошибок.

Итак, оцениваются задания на установление соответствия, на дополнение определения; на дополнение  со свободно конструируемым ответом, решение задачи.

На выполнение контрольно – оценочных процедур отводится  30 минут.

Список литературы

- Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство) учебник для начального профессионального образования /Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичёва, В. Л. Елизарова/ – Москва: издательский центр 2010 – 304 с.

- Журавлев И.П., Лапшин П.А. «Штукатур. Мастер отделочных строительных работ» Ростов-на-Дону «Феникс» 2004

- Долгих А.И. « Отделочные работы» Учебное пособие.- Альфа-М 2008

- Смирнов В.А, Ефимов Б.А. Материаловедение. Отделочные работы. Учебник 3-е изд. Издательский центр «Академия» 2013-368с.