Модуль В – Контроль качества лекарственных препаратов

Определение содержания ХЛОРида НАТРия в растворе рефрактометрическим методом

Сущность метода

Метод основан на рефрактометрическом анализе растворов с различными массовыми долями веществ.

Аппаратура, материалы и реактивы

Лабораторный рефрактометр Аббе с абсолютной допускаемой погрешностью измерения ±0,0005, в диапазоне измерения n =1,3 .... 1,7 или другой аналогичный.

Лабораторные весы с метрологическими характеристиками 2-го класса точности по ГОСТ 24104.

Стаканы по ГОСТ 25336 – 82 - 100

Палочка из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400

Натрия хлорид по ГОСТ 4233 - 77

Подготовка к испытанию

В стакане вместимостью 150 см3 готовят 100 см3 раствора хлорида натрия с массовой долей 20 %.

Приготовление градуировочных растворов

В четыре мерные колбы вместимостью 50 см3 вносят 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 см3 раствора хлорида натрия массовой доли 20%, доводят дистиллированной водой до метки. Массовая доля  хлорида натрия в полученных градировочных растворах соответствует 0,2; 0,4; 1,0 и 2,0 %.

Проведение испытаний

1. Замеряют температуру окружающей среды. Если измерения проводятся при температуре отличной от температуры 20 ˚С, необходимо произвести пересчет показаний на 20 ˚С (см. раздел «Обработка результатов»).

2. Палочкой из химико-лабораторного стекла наносят 2-3 капли дистиллированной воды на призму. Закрывают пластинку так, чтобы вода распространилась по полной поверхности призмы без воздушных пузырьков и сухих мест. Выдерживают примерно 30 секунд прежде, чем приступить к следующему шагу. Это позволит образцу адаптироваться к температуре окружающей среды.

3. Затем замеряют показатель преломления всех растворов по шкале рефрактометра не менее двух раз. Результат записывают до 4 знака после запятой. Вычисляют среднее значение показателя преломления для двух измерений.

4. Измеряют показатель преломления анализируемого раствора рефрактометра не менее двух раз. Результат записывают до 4 знака после запятой. Вычисляют среднее значение показателя преломления для двух измерений.

Обработка результатов

1. Если определение растворимых сухих веществ выполнено при температуре, отличающейся от (20,0±0,5) oС, то вносят следующие поправки:

Для шкалы, градуированной в единицах показателя преломления, вычисления проводят по формуле

где 0,0001 – температурный коэффициент, 0 С-1

- показатель преломления при 20 oС;

- показатель преломления при температуре измерения;

t - температура измерения, oС

Таким образом, при изменении температуры на один градус показатель преломления разбавленного водного раствора изменяется приблизительно на 0,0001.

2. По полученным значениям строят градуировочный график зависимости показателя преломления  от массовой концентрации хлорида натрия. Угловой коэффициент градуировочной характеристики численно равен рефрактометрическому фактору F, %-1.

3. По градуировочному графику находят массовую концентрацию хлорида натрия в анализируемом растворе.

4. Массовую долю хлорида натрия в лекарственном препарате определяют по формуле:

,

Где Сх  - концентрация растворенного вещества Х, %;

nср. – среднеарифметическое значение показателя преломления анализируемой пробы;

n0 – среднеарифметическое значение показателя преломления дистиллированной воды.

Значение СХ  записывают в % с точностью до десятых.

(Сх ±Δ)%; 0,95

Допускаемая абсолютная погрешность (∆) результата анализа не превышает ± 0,2% при доверительной вероятности 0,95.