ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

КОМПЕТЕНЦИИ

«Облицовка плиткой»

Организация «WorldSkills Russia», в соответствии с Конституцией, Регламентом и Правилами чемпионата, приняла следующие минимальные требования к этому профессиональному навыку для чемпионата «WorldSkills».

Техническое описание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Квалификация и объем работ

- Конкурсное задание

- Управление навыками и коммуникация

- Оценка

- Отраслевые требования техники безопасности

- Материалы и оборудование

- Представление профессионального навыка посетителям и журналистам

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессионального навыка

1.1.1 Название профессионального навыка: Облицовка плиткой

Название, принятое в WorldSkills International на английском языке:

12 Wall and Floor Tiling

1.1.2. Описание профессионального навыка

- Чтение чертежей, контроль материалов, оборудования и инструментов;

- Выполнение работы согласно технического задания;

- Обустройство рабочего места, обеспечение безопасных условий труда;

- Разметка поверхности, заготовка необходимых объемов материалов;

- Установка внешних и внутренних уголков;

- Фиксация плитки на стенах;

- Отделочная обработка.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим заданием.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Техническое задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующему профессиональному навыку, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- Правила проведения регионального чемпионата;

- Правила техники безопасности и санитарные нормы.

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

Чемпионат проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном виде мастерства. Конкурсное задание состоит только из практической работы.

2.1. Требования к квалификации

Рабочая среда: гигиена, безопасность, законы

Участники должны обладать следующими знаниями и пониманием гигиены, безопасности и соответствующих законов, относящихся к производству работ:

- Описать (своими словами) стандарты и законы, относящиеся к безопасности, охране труда и гигиене облицовочных работ;

- Описать различные средства индивидуальной защиты;

- Описать технику безопасности при работе с электрическими инструментами.

- Умение:

- Создать и поддерживать безопасную и гигиеничную рабочую среду;

- Применять стандарты и законы, относящиеся к безопасности, охране труда и гигиене облицовочных работ;

- Определять и использовать необходимые в каждом конкретном случае средства индивидуальной защиты;

- Соблюдать технику безопасности при работе с электрическими инструментами.

Изучение объекта (чтение планов и чертежей / материалы и оборудование)

Знание и понимание:

- Понимание работы и запросов клиента;

- Определение качества и необходимых стандартов.

Умение:

- Читать и интерпретировать документацию из различных источников;

- Читать и интерпретировать чертежи и технические описания;

- Рассчитывать количество материала в соответствии с планами и техническими описаниями;

- Описать в письменной форме процесс установки.

Информация, объемы и коммуникация, общие для всех плиточных работ.

Знание и понимание информации, объемов и коммуникации:

- Умение интерпретировать и составлять строительную информацию

- Интерпретация информации, содержащейся в техническом описании продукции

- Измерение в миллиметрах

Участник конкурса должен уметь:

- Интерпретировать и составлять строительную информацию

- Производить базовые эскизные чертежи, включая подъемы, планы и разрезы в полный размер

- Четко сообщать на конкурсном рабочем месте, где требуются чертежи, внесение изменений в документы, а также рабочие ограничения

Разметка облицовки  стен  других материалов

Знание и понимание:

- Точность при расчете объемов материалов

- Знание того, как поднять и перенести с места на место ресурсы, объяснить необходимость защиты ресурсов и окружающего пространства при транспортировке

- Знание основных методов фиксации плитки на  стенах

- Использование резаков для плитки для резки и придания формы плиткам, укладываемым на краях, углах

Участник конкурса должен уметь:

- Выбрать и проверить инструменты и оборудование, необходимые для выполнения задания

- Покрыть плиткой поверхность, используя подходящий клеящий состав и обеспечивая соответствие рисунка на плитке основным требованиям заданий по облицовке  стен

- Проверить соответствие размеров стены техническому описанию и чертежу

- Применить систему герметизации

- Фиксировать плитку на  стенах основными методами, с отступлением от технического описания не более чем на 1мм

- Подготовить и применить клеевой состав, убрать излишек клеевого состава, очистить и отполировать плитку

- Построить и обслуживать уровень, отвес

- После фиксации, очистить плитку на  стенах

Сложные фигуры и углы (внутренние и наружные)

Знание и понимание того, как:

- Интерпретировать информацию для сложных фигур

- Интерпретировать информацию для внутренних и наружных углов

Участник конкурса должен уметь:

- Применять основные математические действия для планировки фигур

- Интерпретировать информацию для построения сложных матриц

- Производить сложные матрицы

- Делать планировку матриц

Социальные навыки и навыки межличностного общения

Понимание и демонстрация следующих качеств:

- Творческий подход

- Критическое мышление

- Гибкость / умение адаптироваться

- Честность / прямота

- Межличностное общение

- Активное отношение к работе

- Самомотивация

- Работа в группе

Умение грамотно распределить рабочее время

- Трудовая этика

2.2. Теоретические знания

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.

2.2.2. Знание правил не проверяется.

2.3. Практическая работа

Участнику конкурса необходимо в одиночку выполнить облицовку поверхности плиткой в соответствии с профессиональными стандартами.

Практическая работа включает в себя:

- Следование инструкциям и правилам техники безопасности

- Выполнить работу согласно техническому заданию

- Выбор инструментов и оборудования для практической работы

- Применение специализированных технических навыков в следующих случаях:

    - Точное измерение и разметка

    - Резка плитки

    - Фиксация плитки

    - Затирка швов различными растворами и составами

- Проверка соответствия размеров Конкурсному заданию (чертежи)

- Фиксация, наклеивание плитки в соответствии с рабочими заданиями и Конкурсным заданием

- Нанесение клея ровным, равномерным слоем

- Выравнивание плитки на плоскости и по высоте

- Отсутствие излишков клея

- Симметричность и равномерность пустых пространств и швов

- Очистка швов  и клеевого состава в соответствии с предписаниями

- Пустые пространства и швы должны быть симметричными и равномерными

- Очистка уложенной плитки.

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

3.1. Формат и структура Конкурсного задания

Конкурсное задание включает в себя облицовку гипсокартонной конструкции. Задание состоит из 3 отдельных модулей, которые оцениваются самостоятельно. Время постройки всего конкурсного проекта составляет 22 часа.

| № п/п | Наименование | Время выполнения, ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Облицовка стены А с объемными элементами | 10 |
| 2 | Модуль 2: Облицовка стены Б | 8 |
| 3 | Модуль 3: Облицовка пола | 4 |

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания

Конкурсное задание должно быть представлено в цвете. Оно должно включать в себя чертежи резки и составления. Конкурсное задание должно включать в себя все трудности прямой, круговой и диагональной резки.

Каждый Участник конкурса получает устойчивую  ровную монтажную стену, изготовленную из гипсокартонных листов. Требование к облицовываемой поверхности: вертикальная поверхность (стена), подготовленная к облицовке, может иметь отклонение от вертикали не более 2-3 мм.

3.3. Разработка конкурсного задания

Конкурсное задание необходимо составить по образцам, представленным «WorldSkills» различных уровней. Используйте для текстовых документов шаблон формата Word, а для чертежей – шаблон формата DWG или CDW.

3.3.1. Кто разрабатывает конкурсные задания / модули

Эксперты и поставщик материала.

Модули конкурсного задания может начертить профессионал в области CAD.

3.3.2. Как и где разрабатывается конкурсное задание / модули

Конкурсное задания разрабатывается Группой разработки совместно.

3.3.3. Когда разрабатывается конкурсное задание

Конкурсное задание разрабатывается за 3 месяца до начала чемпионата Экспертами WSR по соответствующей компетенции. Конкурсное задание утверждается Техническим директоров WSR за 2 месяца до текущего конкурса.

3.4. Схема выставления оценок за конкурсное задание

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления оценок, основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 5.

3.4.1. Проект схемы выставления оценок

Проект разрабатывает лицо (лица), занимающееся разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами на чемпионате.

3.4.2. Схемы выставления оценок

Необходимо подать в CIS (Информационная система чемпионата) до начала чемпионата.

3.5. Утверждение конкурсного задания

Задание утверждается Экспертами WSR по соответствующей компетенции только в том случае, если  модуль можно было выполнить в рамках отведенного времени, с использованием имеющегося инструмента и имеющегося у участников объема знаний.

3.6. Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу)

Согласованием конкурсного задания занимается Главный Эксперт WSR по соответствующей компетенции.

3.7. Изменение конкурсного задания во время конкурса

Под наблюдением Главного Эксперта WSR, группа Экспертов WSR вносит в конкурсное задание 30% изменений. Конкурсное задание, подвергшееся такому изменению, участники конкурса получат на брифинге в первый день конкурса.

Эксперты WSR могут представить свои идеи или чертежи, разработанные до начала конкурса и привезенные с собой. Эти предложения обсуждаются всеми Экспертами WSRпосле чего Главный Эксперт WSR проводит голосование для утверждение 30% изменений, внесенных в конкурсное задание. Изменению могут быть подвергнуты следующие аспекты задания:

- Размеры радиусов или других деталей

- Изменение конструкции

- Число плиток

- Изменение дизайна.

3.8. Свойства материала или инструкции производителя

Организатор конкурса обеспечивает наличие инструкций производителя оборудования и материалов, упоминаемых в Инфраструктурном листе, предоставляемый за два месяца до начала конкурса.

4. УПРАВЛЕНИЕ НАВЫКАМИ И КОММУНИКАЦИЯ

4.1. Дискуссионный форум

До начала чемпионата все обсуждения, обмен сообщениями, сотрудничество и процесс принятия решений происходят на дискуссионном форуме, посвященном соответствующей компетенции (http://www.worldskills.org/forums). Все решения, принимаемые в отношении какого-либо навыка, имеют силу лишь, будучи принятыми на таком форуме. Модератором форума является Главный эксперт (или Эксперт, назначенный на этот пост Главным экспертом). Временные рамки для обмена сообщениями и требования к разработке чемпионата устанавливаются Правилами чемпионата.

4.2. Информация для участников чемпионата

Всю информацию для зарегистрированных участников чемпионата можно получить в Центре для участников (http://worldskills.ru/). Она включает в себя:

- Положение о чемпионате

- Технические описания

- Конкурсное задание

- Другую информацию, относящуюся к чемпионату.

4.3. Конкурсные задания

Обнародованные конкурсные задания можно получить на сайте http://www.sppsk.perm.ru/WorldSkills/op/default.aspx

4.4. Текущее руководство

Текущее руководство компетенцией производится Главным экспертом WSR по данной компетенции. Группа управления компетенцией состоит из Председателя жюри, Главного эксперта и Заместителя Главного эксперта. План управления компетенцией разрабатывается за 1 месяц до начала чемпионата, а затем окончательно дорабатывается во время чемпионата совместным решением Экспертов WSR.

5. ОЦЕНКА

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания Экспертами. Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок.

5.1. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100.

| Раздел | Суб-критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективный аспект (если это применимо) | Объективный аспект | Общая |
| A | Внешний вид | 10 | 0 | 10 |
| В | Резка | 6 | 0 | 6 |
| C | Горизонталь | 0 | 10 | 10 |
| D | Вертикаль | 0 | 10 | 10 |
| E | Угол | 0 | 6 | 6 |
| F | Плоскость | 0 | 10 | 10 |
| G | Размеры | 0 | 38 | 38 |
| H | Соответствие чертежу | 0 | 10 | 10 |
| ИТОГО | 16 | 84 | 100 |

5.2. Субъективные оценки

Оценки выставляются по шкале от 1 до 10.

| 10 = Отлично | 5 = Заурядно |
| --- | --- |
| 9 = Очень хорошо | 4 = Плохо |
| 8 = Хорошо | 3 = Неудовлетворительно |
| 7 = Довольно хорошо | 2 = Очень плохо |
| 6 = Достаточно | 1 = Неприемлемо |

5.3. Критерии оценки мастерства

A – Общий внешний вид работы

- Очистка плиток

- Ровные швы

- Уборка участка, где находится объект

В – Резка

- Отсутствие сколов на краях плитки

- Швы одинакового размера

- Зашкурены края плитки

C – Уровень

- Поместить на плитку уровень и регулировать, пока не будет достигнута ровная поверхность. Поместить маркировочный клин на один конец прямой кромки и добиться нужного показателя (Внимание: эта операция совершается не в середине).

D – Вертикальность

- Поместить на плитку уровень и регулировать, пока не будет достигнута вертикаль. Поместить маркировочный клин на один конец прямой кромки и добиться нужного показателя (Внимание: эта операция совершается не в середине).

E – Угол

- При помощи угольника

F – Ровная поверхность

- При помощи алюминиевого правила или уровня, проверить выравнивание по всей длине объекта.

G – Размеры

- Отсутствие отклонений от заданных размеров

H – Полное соответствие чертежу

- Отсутствующие плитки

- Не те плитки

- Проект выполнен не в соответствии с чертежом

- Клеящая основа не доходит до краев плитки.

5.4. Регламент оценки мастерства

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по группам для выставления оценок, согласно их опыту участия в чемпионатах WorldSkills.

Группы Экспертов, занимающиеся выставлением оценок, оценивают одни и те же аспекты задания.

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

См. документацию по технике безопасности и охране труда  принимающей стороны  конкурса.

Все участники обязаны использовать защитные очки при работе с ручным, электрическим или машинным оборудованием или инструментами, когда существует опасность попадания в глаза осколков или частиц;

Эксперты WSR при осмотре, проверке или работе с проектом участника конкурса обязаны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Инфраструктурный лист

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и устройства, которые участники привозят с собой и  предоставляет Организатор конкурса.

7.2. Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют при себе в своем инструментальном ящике

Участник конкурса обязан иметь с собой в инструментальном ящике следующие инструменты:

|  | Дрель-шуруповерт Лобзик электрический Пила для резки газобетона |
| --- | --- |
|  | Стальной шпатель зубчатый |
|  | Шпатель |
|  | Гладилка металлическая |
|  | Кельма металлическая |
|  | Уровень строительный пузырьковый 400, 1500 мм Правило |
|  | Кусачки торцевые |
|  | Кусачки «попугай» |
|  | Чертилка (стеклорез) |
|  | Молоток |
|  | Рулетка |
|  | Линейка металлическая |
|  | Карандаш строительный |
|  | Маркер строительный |
|  | Угольник стальной |
|  | Щетка-сметка |
|  | Кисть макловица |
|  | Миксер строительный |
|  | Киянка (молоток резиновый) |
|  | Шпатель для затирки швов |

7.3. Материалы, оборудование и инструменты, принадлежащие Экспертам WSR

Не используются

7.4. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке

Участникам запрещено использовать следующее оборудование:

- Шаблоны;

- Аппараты для резки лазером;

- Уровень лазерный;

- Автоматические станки для резки с ЧПУ типа CNC;

- Машины для водоструйной резки;

- Машины для сухой резки (за исключением аппаратов, соответствующих нормам техники безопасности и охраны труда, действующим на территории страны-устроительницы, и оборудованных устройством для всасывания).

7.5. Предлагаемая схема мастерской и рабочего места

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

8.1. Максимальное вовлечение посетителей и журналистов

Ниже приводится список возможных способов максимизации вовлечения посетителей и журналистов в процесс.

- Предложение попробовать себя в профессии;

- Демонстрационные экраны;

- Описания конкурсных заданий;

- Информация об участниках («профили» участников);

- Карьерные перспективы;

- Ежедневное освещение хода конкурса.

8.2. Самодостаточность

- Использование «экологичных» материалов;

- Использование законченных конкурсных заданий после окончания конкурса.