ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Нефтяное бурение»

Специализированный центр компетенций «Нефтяное бурение» в соответствии с  регламентом и Правилами конкурса, приняла следующие минимальные требования к профессиональной компетенции «Нефтяное бурение» для регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в Пермском крае

Техническое описание включает в себя следующие разделы:

- ВВЕДЕНИЕ

- КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

- УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

- ОЦЕНКА

- ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАВЫКА ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

Дата вступления в силу: 17.10.2016

(подпись)

Накаряков Алексей Викторович, руководитель СЦК «Нефтяное бурение» в Пермском крае

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции

1.1.1 Название профессиональной компетенции: «Нефтяное бурение» в рамках рабочей профессии «Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата»

1.1.2. Описание профессионального навыка

Компетенция включает знания по поддержанию технологического процесса добычи нефти, газа и газового конденсата:

- Подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию промыслового оборудования

- Обслуживание оборудования скважины, трубопроводной арматуры

- Обслуживание и поддержание технологического режима работы скважины механизированной добычи с погружным приводом насосов

- Обслуживание и поддержание технологического режима работы скважины механизированной добычи с наземными приводами насосов

- Обслуживание и поддержание технологического режима работы оборудования, учет количества и качества добываемых флюидов

- Обслуживание оборудования, использующего в процессе добычи нефти химические реагенты

Операторы по добыче нефти, газа и газового конденсата должны вести технологический процесс; производить монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт наземного промыслового оборудования, установок, механизмов и коммуникаций; осуществлять снятие и передачу параметров работы скважин, контроль за работой средств автоматики и телемеханики.

Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата работает в цехах нефтедобывающих предприятий.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Техническим описанием.

1.2.2. В случае возникновения разночтений в версиях Технического описания на разных языках, версия на русском языке является приоритетной.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- «WorldSkills Russia», Правила проведения конкурса;

- «WorldSkills International», «WorldSkills Russia»: онлайн-ресурсы, указанные в данном документе;

- Правила техники безопасности и санитарные нормы.

2. КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данной компетенции. Конкурсное задание состоит только из практической работы.

2.1. Требования к квалификации

Участники должны обладать уверенными познаниями в профессиональных областях, относящихся к поддержанию технологического процесса добычи нефти, газа и газового конденсата.

Общая профессиональная пригодность

Знания в следующих областях:

- Знания по технике безопасности на рабочем месте, включая умения, необходимые для применения основных правил техники безопасности и правил действия в аварийных ситуациях, поддержание безопасных условий на своем рабочем месте и на других рабочих местах;

Умение:

- Читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные из инструкций по эксплуатации нефтепромыслового оборудования;

- Использовать и обслуживать измерительное оборудование (механическое и электрическое), применяемое для обслуживания и ремонта нефтепромыслового оборудования;

- Выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование (включая знание правил техники безопасности и норм эксплуатации), применяемые для обслуживания нефтепромыслового оборудования;

- Устное, письменное и электронное общение на рабочем месте;

- Составлять обычные текущие рабочие документы, с соблюдением правил орфографии и пунктуации;

Подготовка инструмента и материалов к работе по обслуживанию промыслового оборудования

Умение:

- Готовить инструмент к эксплуатации (заточка, шлифовка ручек)

- Подбирать необходимый инструмент и материалы к определенной работе

- Применять безопасные приемы работы с инструментом

Обслуживание оборудования скважины, трубопроводной арматуры

Умение:

- Читать технологическую схему сбора и транспортировки жидкости

- Производить техническое обслуживание запорной арматуры и сборного трубопровода

- Выявлять неисправности запорной арматуры и трубопроводов

- Производить замену прокладки во фланцевых соединениях

- Производить установку и снятие заглушек, штуцеров

- Производить замену сальников запорной арматуры

- Применять безопасные приемы работы

Обслуживание и поддержание технологического режима работы скважины механизированной добычи с погружным приводом насосов

Умение:

- Выявлять и устранять неисправности наземного оборудования скважины механизированной добычи с погружным приводом насосов при внешнем осмотре

- Определять отклонение от технологического режима погружного оборудования скважины, механизированной добычи с погружным приводом насосов

- Производить запуск и остановку погружных установок, регулировку параметров работы

- Производить работы по очистке лифта НКТ от АСПО механическим способом (с помощью скребка)

- Производить установку и замену штуцера

- Оформлять соответствующую техническую документацию

- Применять безопасные приемы работы

Обслуживание и поддержание технологического режима работы скважины механизированной добычи с наземными приводами насосов

Умение:

- Выявлять и устранять неисправности наземного оборудования скважины механизированной добычи с наземными приводами насосов при внешнем осмотре

- Определять отклонение от технологического режима погружного оборудования скважины механизированной добычи с наземными приводами насосов

- Производить запуск и остановку скважины механизированной добычи с наземными приводами насосов

- Производить смену и натяжку клиновидных ремней на станке-качалке

- Сменять сальниковые манжеты устьевого оборудования при механизированной добыче с наземными приводами насосов

- Снимать динамограмму скважин, оборудованных установками скважинных штанговых насосов (УСШН)

- Оформлять соответствующую техническую документацию

- Применять безопасные приемы работы

Обслуживание и поддержание технологического режима работы оборудования, учет количества и качества добываемых флюидов

Умение:

- Выявлять и устранять неисправности оборудования учета количества и качества добываемых флюидов при внешнем осмотре

- Производить проверку работоспособности предохранительного устройства замерного сепаратора

- Производить ручной замер дебита скважин

- Производить опорожнение и разрядку замерного сепаратора и технологических трубопроводов автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ)

- Производить подготовку сепаратора, оборудования учета количества добываемых флюидов

- Определять качество добываемых флюидов

- Производить замену предохранительного клапана замерного сепаратора

- Применять безопасные приемы работы

2.2. Теоретические знания

2.2.1 Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.

2.2.2. Знание правил и постановлений не проверяется.

2.3. Практическая работа

Участник должен самостоятельно выполнить избранные модули. Каждый модуль может состоять из одной или нескольких частей (Задание A-E).

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

3.1. Формат и структура Конкурсного задания

По своему формату, Конкурсное задание представляет собой серию из пяти самостоятельных модулей, выполняемых по принципу ротации. Все участники обязаны выполнить все модули, выбранные на конкурсе.

3.2. Требования к проекту Конкурсного задания

Общее время работы над модулями конкурсного задания составляет от 5 до 10 часов.

- Участник должен самостоятельно выполнить модули. Каждый  номинально модуль может состоять из одной или нескольких частей, содержащихся в этом разделе;

- Каждый модуль включает в себя:

  - Описание заданий;

  - Инструкции для участника по прохождению заданий;

  - Листок отчета участника (при необходимости);

  - Инструкции для руководителя конкурсного участка.

- Все модули должны основываться на оборудовании российского производства.

3.2.1. Модули для проведения конкурса по компетенции «Нефтяное бурение»

Количество и спецификация модулей в списке не могут считаться окончательными и полными, т.к. в них будут вноситься регулярные поправки или дополнения:

- В свете использования модуля в течение длительного срока;

- В интересах получения более полного списка;

- В связи с изменениями технологий и последующими изменениями заданий с учетом положений, действующих на территории регионов

Модули могут включать в себя следующие виды диагностики, обслуживания и ремонта:

| Модуль | Может включать в себя | Не включает в себя |
| --- | --- | --- |
| А Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой штангового глубинного насоса (УШГН) | замер газо-воздушной среды заполнение журнала контроля ГВС (газо-воздушное среды) подготовка инструмента на рабочем месте осмотр наземного оборудования остановка станка-качалки смена ремней клиноременной передачи смена сальников в верхней камере СУСГ запуск станка-качалки сбор инструмента и материалов | работы по очистке лифта НКТ и выкидных линий от АСПО промывка насоса от механических примесей снятие динамограммы скважины вывод скважины на режим после текущего и капитального ремонта |
| В Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой электро-центробежного насоса (УЭЦН) | проверка работоспособности наземного оборудования запуск и остановка УЭЦН регулировка параметров работы проведение работ по очистке лифта НКТ от АСПО механическим способом (с помощью скребка) установка и замена штуцера | работы по очистке лифта НКТ и выкидных линий от АСПО (тепловыми методами) вывод скважины на режим после текущего и капитального ремонта |
| С Обслуживание автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ) | осмотр состояния оборудования и коммуникаций, отсутствие утечек проверка работы вентиляционной системы ручной замер дебита одной скважины перевод отвода скважины на байпасную линию, обратный перевод | опорожнение и разрядка замерного сепаратора и технологических трубопроводов замена предохранительного клапана замерного сепаратора |
| D Обслуживание трубопроводной арматуры | выявление неисправностей запорной арматуры замена прокладки во фланцевых соединениях установка, снятие заглушек замена сальников запорной арматуры | установка, снятие штуцеров |
| E Контроль качества нефти | Определение плотности нефти ГОСТ 3900 – 85: снятие показателей по шкале ареометра при температуре определения пересчет полученных показателей на плотность при температуре 200С Определение содержания воды в нефти методом Дина-Старка ГОСТ 2477 – 65: нагревание пробы нефти с нерастворимым в воде растворителем и измерении объема сконденсированной воды Правила оформления технической документации на проведение анализа Работа с химическими веществами с соблюдением охраны труда и экологической безопасности | Определение массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах ПНД Ф 14.1:2,5 – 95 Определение содержания хлористых солей в нефти ГОСТ 21534 – 76 Определение кинематической вязкости нефти ГОСТ 33 – 2000 Определение механических примесей в нефти ГОСТ 6370-83 |

3.3. Разработка конкурсного задания

Конкурсное задание необходимо составить по образцам, представленным «WorldSkills Russia» (http://www.worldskills.ru). Используйте для текстовых документов образец в формате Word, а для чертежей – образец в формате DWG.

3.3.1. Кто разрабатывает конкурсные задания / модули

Конкурсные задания / модули разрабатывает: Все Эксперты

3.3.2. Как и где разрабатывается конкурсное задание / модули

Конкурсные задания / модули разрабатываются следующим образом:

- Пять (5) модулей разрабатываются согласно положениям п.3.2 инструкций по разработке конкурсного задания;

- Предложения по конкурсному заданию или модули конкурсного задания подготавливаются на сайте конкурса группой Экспертов исходя из оборудования, предоставленного организаторами чемпионата. Организаторы чемпионата должен представить достаточное количество разнообразных материалов и запасных частей, чтобы у Экспертов был выбор при разработке конкурсных заданий.

3.3.3. Когда разрабатывается конкурсное задание

Конкурсное задание разрабатывается согласно приведенному ниже графику.

| Время | Действие |
| --- | --- |
| Во время конкурса | Модули конкурсного задания разрабатываются в дни, отведенные на подготовку, группой Экспертов, приписанных к каждому модулю. |

3.4. Схема выставления оценок за конкурсное задание

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления оценок, основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 5.

3.4.1. Проект схемы выставления оценок разрабатывает один из Экспертов WSR по компетенции «Нефтяное бурение». Подробная окончательная схема выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами непосредственно на чемпионате.

3.4.2. Схемы выставления оценок необходимо подать в АСУС (Автоматизированная система управления соревнованиями) до начала чемпионата.

3.5. Утверждение конкурсного задания

Задание утверждается Экспертами  по соответствующей компетенции только в том случае, если каждый модуль можно было выполнить в рамках отведенного времени, с использованием имеющегося инструмента и имеющегося у участников объема знаний.

Главный эксперт компетенции следит за тем, чтобы отдельные модули были утверждены группой Экспертов, разработавшей модуль.

3.6. Выбор конкурсного задания

Выбор конкурсного задания происходит следующим образом:

См. п.3.3.2, «Как и когда разрабатывается конкурсное задание/ модули».

3.7. Обнародование конкурсного задания

Конкурсное задание не должно обнародоваться до даты завершения чемпионата и официального подведения итогов чемпионата.

3.8. Согласование конкурсного задания (подготовка к конкурсу)

Согласованием конкурсного задания занимается Главный эксперт WSR.

Главный эксперт WSR отвечает за следующее:

- Возможность выполнения модулей в течение предписанных 8 часов;

- Точность списка материалов и оборудования;

- Инструкции для участника содержат минимум текста, и не превышают по объему пространство, отведенное для описания любого из официально утвержденных заданий по нефтяному делу (см.2.3.3-2.3.19).

Главный эксперт устанавливает крайние сроки подготовки всех конкурсных заданий, с указанием сроков завершения составления и перевода модулей и соответствующей документации. Главный эксперт WSR и Заместитель Главного эксперта (в случае его наличия) отвечают за контроль качества каждого модуля конкурсного задания в сотрудничестве с группой Экспертов WSR, занимающихся контролем качества.

3.9. Изменение конкурсного задания во время конкурса

См. п.3.3.2, «Как и когда разрабатывается конкурсное задание/ модули».

3.10. Свойства материала или инструкции производителя

За месяц до начала чемпионата организатор чемпионата должен представить окончательный инфраструктурный список нефтяного оборудования, испытательной аппаратуры и оборудования общего назначения. Необходима следующая информация:

- Марка, модель, год выпуска оборудования, с прилагаемыми брошюрами (сюда также может входить руководство по ремонту нефтяного оборудования на CD-ROM и патентованный инструмент диагностики );

- Список производителей/поставщиков оборудования с контактной информацией.

4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ

4.1. Информация для участников конкурса

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить на портале Пермского строительного колледжа во вкладке «Молодые профессионалы» http://sppsk.perm.ru/konf/default.aspx .

Такая информация включает в себя:

- Правила конкурса

- Технические описания

- Конкурсные задания

- Другую информацию, относящуюся к конкурсу.

4.3. Конкурсные задания

Обнародованные конкурсные задания можно получить на портале Пермского строительного колледжа во вкладке «Молодые профессионалы» http://sppsk.perm.ru/konf/default.aspx.

4.4. Текущее руководство

Текущее руководство компетенцией производится руководителем СЦК «Нефтяное бурение» по данной компетенции. Группа управления компетенцией состоит из Председателя жюри, Главного эксперта и Заместителя Главного эксперта. План управления компетенцией разрабатывается за 1 месяц до начала чемпионата, а затем окончательно дорабатывается во время чемпионата совместным решением Экспертов.

5. ОЦЕНКА

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей Экспертами. Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок.

5.1. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Обслуживание скважины УШГН | 0 | 20 | 20 |
| В | Обслуживание скважины УЭЦН | 0 | 20 | 20 |
| С | Обслуживание АГЗУ | 0 | 20 | 20 |
| D | Обслуживание трубопроводной арматуры | 0 | 20 | 20 |
| E | Контроль качества нефти | 0 | 20 | 20 |
| Итого = |  | 100 | 100 |

5.2. Субъективные оценки

Не применяются, только объективные.

5.3. Критерии оценки мастерства

Обслуживание скважины УШГН

- cанитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;

- замер газо-воздушной среды

- заполнение журнала контроля ГВС (газо-воздушное среды)

- подготовка инструмента на рабочем месте

- осмотр наземного оборудования

- остановка станка-качалки

- смена ремней клиноременной передачи

- смена сальников в верхней камере СУСГ

- запуск станка-качалки

- сбор инструмента и материалов

Обслуживание скважины УЭЦН

- cанитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;

- проверка работоспособности наземного оборудования

- запуск и остановка УЭЦН

- регулировка параметров работы

- проведение работ по очистке лифта НКТ от АСПО  механическим способом (с помощью скребка)

- установка и замена штуцера

Обслуживание АГЗУ

- cанитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;

- осмотр состояния оборудования и коммуникаций, отсутствие утечек

- проверка работы вентиляционной системы

- ручной замер дебита одной скважины

- перевод отвода скважины на байпасную линию, обратный перевод

Обслуживание трубопроводной арматуры

- cанитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;

- выявление неисправностей запорной арматуры

- замена прокладки  во фланцевых соединениях

- установка, снятие заглушек

- замена сальников запорной арматуры

Контроль качества нефти

- cанитарно-гигиенические требования, безопасность и подготовка;

- Определение плотности нефти ГОСТ 3900 – 85:

  - снятие показателей по шкале ареометра при температуре определения

  - пересчет полученных показателей на плотность при температуре 200С

- Определение содержания воды в нефти методом Дина-Старка ГОСТ 2477 – 65:

  - нагревание пробы нефти с нерастворимым в воде растворителем и измерении объема сконденсированной воды

- Правила оформления технической документации на проведение анализа

- Работа с химическими веществами с соблюдением охраны труда и экологической безопасности

5.4. Регламент оценки мастерства

- Участники не получают баллов за те элементы задания, которые они не могут выполнить ввиду отсутствия нужного инструмента в инструментальном ящике, который они должны иметь при себе.

- Если кто-либо из участников не может выполнить один или несколько элементов модуля ввиду недочетов самого рабочего места, то баллы за эти элементы начисляются всем участникам, чтобы не искажать схему начисления баллов.

- В случае поломки оборудования, приводящей к неспособности участника завершить один или несколько элементов модуля, то все баллы за все элементы, на которые повлияла такая поломка, присуждаются всем участникам.

- Эксперты заполняют форму объективной оценки по каждому модулю, выполненному каждым участником.

- Оценки варьируются в зависимости от шкалы начисления баллов на конкурсе, но соответствуют шкале, указанной в параграфе 5.1.

- Группы экспертов, занимающиеся выставлением оценок, составляются так, чтобы в их состав входили представители разных культур, носители разных языков и люди с разным стажем участия в мероприятиях «WorldSkills Russia».

- Эксперты оценивают одни и те же аспекты для разных участников.

- Эксперты оценивают одни и те же проценты от общих баллов.

5.5. Результаты

- Результаты за каждый день обнародуются в ходе конкурса и сообщаются прессе в соответствии со стратегией взаимодействия с прессой. Могут быть показаны прогрессивные баллы за все разделы конкурса и текущий общий совокупный результат. Расположение в турнирной таблице пяти ведущих участников будет показан в алфавитном порядке, без указания точного количества баллов.

- Главный эксперт назначает Экспертов с особыми полномочиями согласно правилам проведения чемпионата.

6. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

См. документацию по технике безопасности и охране труда

- Все станки и/или оборудование должны соответствовать требованиям техники безопасности, действующим на территории региона.

- Участники конкурса обязаны следить за тем, чтобы на их рабочем месте отсутствовали препятствия, а на полу не лежали материалы, оборудование или предметы, о которые можно споткнуться, поскользнуться или упасть.

- Находясь на участке проведения работ, все участники обязаны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

- Во время осмотра, проверки или работы с проектом участника конкурса, Эксперты обязаны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

- Эксперты обязаны надевать свою собственную спец. одежду на все время своего нахождения в мастерской.

7. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Инфраструктурный лист

В Инфраструктурном списке перечислено все оборудование, материалы и устройства, которые предоставляет организатор конкурса.

С Инфраструктурным листом можно ознакомиться на веб-сайте: http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/nb-ws/default.aspx

В Инфраструктурном листе указаны наименования и количества, запрошенные Экспертами для конкурса. Организатор конкурса обновляет Инфраструктурный лист, указывая необходимое количество, тип, марку/модель предметов. Предметы, предоставляемые организатором чемпионата, указаны в отдельной колонке.

В ходе каждого чемпионата, Эксперты рассматривают и уточняют Инфраструктурный лист для подготовки к чемпионату. .

В Инфраструктурный лист не входят предметы, которые участники и/или Эксперты должны иметь при себе, а также предметы, которые участникам запрещается иметь при себе. Эти предметы перечислены ниже.

7.2. Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют при себе в своем инструментальном ящике

Примечание: организатор чемпионата может предоставить участнику инструментальный ящик как часть Инфраструктурного листа, известив об этом зарегистрированных членов организации за 12 месяцев до начала чемпионата. Описание и перечень содержимого ящика обнародуется в Инфраструктурном листе как минимум за 1 месяц  до начала чемпионата.

Если организатор конкурса не может предоставить участникам такие инструментальные ящики, участник обязан принести с собой инструменты, указанные в списке необходимых инструментов. По желанию участник может принести с собой дополнительные инструменты. Использование инструкций и памяток должно быть в прямой форме разрешено Экспертами .

Минимальный список необходимых инструментов:

- 1 набор накидных ключей, 17- 46мм

- 1 шт. универсальных плоскогубцев

- 1 набор отверток

- 1 молоток 300 г.

- напильник (ручка с металлическим кольцом)

- монтажка слесарная

- вороток (оправка) с конусным концом

- крючок для извлечения сальников

- зажим для удержания крышки сальникового устройства устьевой арматуры

- отвес строительный

- 1 шт. ареометр (860-890/890-920 кг/м3)

- 2 шт. цилиндры 500мл,

- 1 шт. термометр ртутный ТЛ4

- 2 шт. колбы К-1-500-29/32 ТС,

- 2 шт. приемника-ловушки со шкалой 10см3 и 2см3,

- 2 шт. .цилиндр вместимостью 100см3,

- колбонагреватель,

- 2 шт. холодильник типа ХПТ,

Инструменты должны быть изготовлены из искробезопасного материала или омедненные, с сертификатом соответствия.

7.3. Материалы, оборудование и инструменты, принадлежащие Экспертам

Не применимо.

7.4. Материалы и оборудование, запрещенные на площадке

Пневматические инструменты использовать запрещено. Электрические инструменты (электрический ключ-трещотка, отвертки и т.п.) использовать разрешено, если их предоставляет организатор чемпионата.

7.5. Примерная схема мастерской и рабочего места

С примерными схемами мастерских на примере чемпионата Мира в Лондоне можно ознакомиться на веб-сайте: http://www.worldskills.org/index.php?option=com_halls&Itemid=540

Схема мастерской:

(см. иллюстрацию)

8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПОСЕТИТЕЛЯМ И ЖУРНАЛИСТАМ

8.1. Максимальное вовлечение посетителей и журналистов

Ниже приводится список возможных способов максимизации вовлечения посетителей и журналистов в процесс.

- Предложение попробовать себя в профессии;

- Демонстрационные экраны;

- Описания конкурсных заданий;

- Информация об участниках («профили» участников);

- Карьерные перспективы;

- Ежедневное освещение хода конкурса.

8.2. Самодостаточность

- Повторная переработка;

- Использование «экологичных» материалов;

- Использование законченных конкурсных заданий после окончания конкурса;