Специализированный центр компетенций «Нефтяное бурение»

Компетенция «НЕФТЯНОЕ БУРЕНИЕ»

в рамках рабочей профессии «Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

2017 год

1.Цели и задачи.

1.1. Совершенствование форм и методов закрепления полученных знаний.

1.2. Определение степени обученности и мастерства будущих специалистов.

1.3. Определение кандидатов для участия в чемпионатах Worldskills.

2. Чемпионат состоит из определения общих и профессиональных компетенций и включает практические модули, содержания которых соответствуют Федеральному Государственному Образовательному Стандарту и требованиям международного движения WorldSkills.

2.1	Чемпионат по компетенции «Нефтяное бурение» в рамках рабочей профессии «Оператор по добыче нефти и газа»

2.2	Первый модуль «А» – практический.

Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой штангового глубинного насоса (УШГН)

Конкурсанту необходимо провести замер ГВС, с заполнением журнала.

Провести визуальный осмотр СК (выявить неисправности оборудования):

Подготовить инструмент на рабочем месте.

Остановить СК.

Сменить приводные ремни.

Проверить масло в редукторе.

Сменить уплотнения ПФ-270 СУСГ2а (верхняя камера)

Убрать рабочее место.

Пуск СК.

Определить подачу на скважине.

Оборудование:

Станок качалка: СК ПШГН-4

2.3  Второй модуль «В» – практический.

Обслуживание скважины, эксплуатируемой установкой электроцентробежного  насоса (УЭЦН)

Провести визуальный осмотр наземного оборудования (выявить неисправности оборудования)

Провести запуск-остановку УЭЦН.

Установить заданные параметры работы УЭЦН.

Провести очистку лифта НКТ от АСПО с помощью скребка.

Остановить УЭЦН.

Оборудование:

ПАДУ-3

СУ «Борец-04»

Трансформатор ТМПН -160/3-УХЛ 1

Арматура КУ

2.4 Третий модуль «С» – практический.

Обслуживание АГЗУ

Конкурсанту необходимо провести: замер ГВС, с заполнением журнала

Осмотр АГЗУ с наружи.

Осмотр АГЗУ внутри

Перевод отвода №8 на байпасную линию, обратный перевод

Ручной замер дебита  скважины №1.

Оборудование:

Автоматизированная групповая замерная установка: АГЗУ Б-40

2.5 Четвертый модуль «Д» – практический.

Обслуживание оборудования скважины, трубопроводной арматуры

Подготовить инструмент на рабочем месте

Выполнить  замену прокладки на задвижке

Выполнить замену сальниковой набивки

Собрать инструмент

Оборудование:

ЗД-65*21

ЗКЛ-80*4

2.6 Пятый модуль «Е» – практический.

Контроль качества нефти

Собрать установку или подготовить оборудование к работе;

Провести определение физическо-химических параметров нефти

- плотность: измерить температуру нефти до и после измерения плотности, снять показатели по шкале ареометра, произвести пересчет плотности при температуре 200С;

- содержание воды в нефти: подготовить пробу нефти для анализа, собрать установку для данного метода, провести исследование),

Расчет и оформление результатов исследования.

3. Задание считается выполненным, если все пять модулей сделаны в основное время, в полном объёме и, агрегаты, узлы находятся в рабочем состоянии.

4. После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение эксперта на выполнение следующего задания.

5. Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

6. Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день начала проведения чемпионата и содержит 100 процентов объективной оценки выполнения задания.

7. Конкурсанты, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

8. Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие спец. обувь к работе на площадке не допускаются.

Техника безопасности:

1.	Невыполнение какого-либо из пунктов техники безопасности может повлечь немедленное исключение конкурсанта из соревнований с обнулением всех полученных баллов.

2.	Уточните у эксперта месторасположение медицинской аптечки.

3.	Перед работой убедитесь, что весь необходимый инструмент не имеет повреждений корпуса, представляющих опасность для вас и окружающих при его использовании.

4.	Разрешено использовать только исправный инструмент.

5.	При любых сомнениях в исправности инструмента необходимо немедленно обратиться к эксперту.

6.	Убедитесь, что все электрические провода на вашем рабочем месте расположены безопасно и не имеют повреждений изоляции.

7.	При необходимости перемещения тяжелых предметов попросите эксперта вам помочь.

8.	В случае обнаружения какой-либо реальной или потенциальной опасности на территории зоны проведения соревнований необходимо немедленно сообщить об этом эксперту.

9.	При обнаружении нарушений техники безопасности в процессе выполнения задания, эксперт должен остановить выполнение задания.