Конкурсное задание

Компетенция 24

Производство мебели

Возрастная категория 50+ лет

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 8 ч.

## 1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

## 2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания является изготовление предмета мебели -. Участники соревнований получают настоящее описание, инструкцию по фанерованию, чертежи, черновые заготовки деталей, необходимые метизы и фурнитуру. Конкурсное задание единое, выполняется по деталям, узлам и сборочным единицам, которые условно можно разделить на модули.

Конкурс включает в себя изготовление и отделку отдельно стоящего журнального столика из древесины твердых лиственных пород. Изготовление деталей изделия участник выполняет с применением инструмента в т.ч. ручного и разрешенного электроинструмента, за исключением выполнения ящичных соединений в ласточкин хвост, которые производятся только ручным инструментом.

- Изделие состоит из подстолья - ножек, соединенных с царгами в верхней части, каждая из царг имеет декоративный концевой элемент, и корпуса прямоугольной формы.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении узлов и сборочных единиц, так и в отношении процесса и результата выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время изготовления и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри, но не более 8 часов.

- Конкурсное задание должно выполняться по индивидуальному плану, с учетом необходимости сдачи на оценку узлов и сборочных единиц до склейки. Оценка происходит от по мере сдачи узлов и сборочных единиц до склейки, по окончании времени работ оценивается готовое изделие, в случае отсутствия полностью изготовленного изделия оценивается все, что может быть оценено и измерено согласно схеме оценки.

## 3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Корпус | С1 | 4 часа |
| 2 | Модуль 2: Подстолье | С1 | 4 часа |

- Модуль 1. Корпус

- Участнику необходимо изготовить корпус изделия.

- Корпус состоит из двух горизонтальных (верхней и нижней) и двух боковых вертикальных стенок. Все стенки соединены между собой столярными соединениями «ласточкин хвост», если иное прямо не указано в чертеже. Изготовление соединений участник производит исключительно ручными инструментами.

- Участник изготавливает из черновых заготовок детали корпуса, подготавливает все необходимые соединения ручным инструментом и сдает для оценки экспертной группе. После оценки можно производить сборку и склеивание корпуса, о чем участник дополнительно сообщает экспертам и производит сборку и склеивание под наблюдением не менее чем двух членов жюри.

- Модуль 2. Подстолье

Подстолье сформировано из 4-х ножек и 4-х царг с концевыми фигурными элементами. Ножки изделия прямоугольного сечения, установлены под углом согласно чертежу, сужающиеся книзу плавным скруглением на внутренней части согласно чертежу.

Каждая ножка в верхней части соединена с одной из царг открытым прямым угловым концевым одинарным столярным соединением шип-паз, свободный конец каждой царги завершается фигурным элементом, выполненным с помощью станка с ЧПУ Техническим администратором заранее.

Царги соединяются друг с другом прямым открытым срединным соединением вполдерева формируя «решетку» подстолья.

Для удобства работы и оценки столярные соединения в подстолье нумеруются следующим образом:

- Столярное соединение №1 –соединение правой передней ножки и царги.

- Столярное соединение №2 –соединение правой задней ножки и царги.

- Столярное соединение №3 –соединение левой передней ножки и царги.

- Столярное соединение №4 –соединение левой задней ножки и царги.

- Столярные соединения №5-8 –соединения царг вполдерева.

Подстолье крепится к корпусу на вставных шипах (шканты 6*30мм) и клею согласно чертежу.

- Работа над конкурсным заданием должна выполняться с соблюдением техники безопасности. Сроки изготовления не должны превышать 8 часов.

## 4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 53 балла.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Размеры | 0 | 15 | 15 |
| В | Маркировка (разметка) | 0 | 4 | 4 |
| С | Соединения до склеивания | 10 | 0 | 10 |
| D | Соединения после склеивания | 0 | 10 | 10 |
| E | Финишная отделка | 10 | 0 | 10 |
| F | Использование материалов | 0 | 2 | 2 |
| G | Охрана труда и техника безопасности | 0 | 2 | 2 |
| Итого = | 20 | 33 | 53 |

Судейские оценки – 20 баллов.

## 5. приложения

- Перечень материалов

- Инструкция по фанерованию

- Чертеж конкурсного задания

Приложение №1

к описанию конкурсного задания 50+ 	РЧ 2019-20

## Перечень необходимых материалов

| Количество деталей | Наименование детали | Размер детали в чистоте ДхШхТ | Размер заготовки ДхШхТ | Материал | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус |  |
| 2 | Верхняя и нижняя горизонтальные стенки | 19*550*550 | 19*594*625 | Массив древесины мягких хвойных пород |  |  |
| 2 | Боковые вертикальная стенки | 19*182*550 | 19*220*625 |  |  |  |
|  | Подстолье |  |
| 4 | Царга | 30*40*472,4 | 30*40*500 с декоративным элементом | Массив древесины мягких хвойных пород |  |  |
| 4 | Ножка | 30*40*223,4 | 30*40*520 (одна заготовка на 2 детали) |  |  |  |
|  | Дополнительные материалы |  |
| 10 | Шкант | 30 x 6mm |  |
| 10 | Ламели | 20 мм |  |
| 10 | «Домино» | 5х30 |  |
| 1 | Тренировочный брусок | 500х50х40, массив мягких хвойных пород, отличный от массива изделия |  |
| 1 | МДФ для шаблонов | 800х600х19 |  |