Конкурсное задание

КОМПЕТЕНЦИЯ «Каменщик»

# 1. 	КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

Конкурс проводится для демонстрации и оценки квалификации в данном виде мастерства. Конкурсное задание состоит только из практических заданий.

## Требования к квалификации

В ходе выполнения  задания, будут подвергаться проверке следующие навыки:

Рабочее окружение

Знание и понимание рабочего окружения:

- Необходимая санитарно-гигиеническая документация, документация по технике безопасности;

- Определение возможностей разумного использования ресурсов как в рамках конкурса, так и в отрасли в целом.

Умение:

- Ознакомиться с правилами гигиены труда и техники безопасности страны-устроительницы конкурса / региона;

- Поддерживать порядок и безопасность на рабочей площадке;

- Безопасно обращаться с любым оборудованием;

- Выбирать и использовать необходимые средства индивидуальной защиты;

- Аккуратно работать в своей рабочей / конкурсной среде;

- Действовать в соответствии с инструкциями по технике безопасности, полученными от официальных лиц конкурса.

Чтение чертежей

Знание и понимание принципов чтения чертежей:

- Чтение и понимание строительных чертежей;

- Определение неточностей, ошибок  в чертежах или вопросов, требующих пояснения.

Умение:

- Строить кирпичные модульные проекты в соответствии с чертежами и инструкциями;

- Размечать местоположения, точки отсчета и линии проектов в соответствии с планами и техническими заданиями;

- Определять и проверять количество материалов, необходимых для строительства указанных проектов.

Кирпичное  строительство

Знание и понимание принципов кирпичного  строительства:

- Применение горизонтальных и вертикальных швов в кирпичном  строительстве;

- Точная резка и укладка кирпичей / блоков для образования декоративных элементов;

- Расположение и укладка кирпичей / блоков в правильных положениях согласно высоким отраслевым стандартам.

Умение:

- Строить сооружения из кирпича, включая высокотехничные конструкции, сохраняя точность:

  - Размеров;

  - Вертикалей;

  - Горизонталей;

  - Выравнивания;

  - Углов;

- Размечать и строить кирпичные конструкции повышенной сложности: конструкции из кирпичей, поставленных стоймя, конструкции из кирпичей, поставленных на ребро, наклонная/срезанная кладка, изогнутая кладка, консольная кладка, орнаментальное соединение, скошенные стены, выступающая кладка, отступающая кладка, арочные проемы;

- Устанавливать опорные камни или сводчатые крепи в соответствии с проектом (примечание: эти элементы должны быть поострены участником конкурса на конкурсе в течение времени, отведенного на это Экспертами);

- Покрывать штукатуркой небольшие участки кирпичной кладки так, как это указано в проекте, добиваясь гладкой и однородной отделки;

- Выполнять базовое мощение в соответствии с высокими отраслевыми стандартами, если конкурсное задание требует мощения.

Обработка швов и презентация работы

Знание и понимание принципов обработки швов и презентации:

- Понимание необходимости качественной презентации работы, повышающей привлекательность профессии каменщика по укладке кирпича;

- Обработка швов всех готовых работ должна соответствовать представленным техническим заданиям;

- В презентацию входит обработка конструкции щеткой, отделка и очистка конструкции, а также уборка и очистка всей площадки строительства.

Умение: Применять заполнение впустошовку, затертый шов, полукруглую расшивку для обработки швов, в соответствии с высочайшими стандартами; Очищать кирпичную кладку, используя разрешенные средства, так, чтобы убрать с поверхности стен отметины от мастерка, грязные пятна и строительный мусор;Правильно и эффективно организовать утилизацию материалов: повторную переработку или вывоз мусора.Теоретические знания

Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.

Знание правил и постановлений не проверяется.

## Практическая работа

Конкурсное задание включает в себя строительство кирпичных стен, поверхностей из облицовочного и рядного кирпича, блоков из различных материалов. Сюда могут входить: декоративные кирпичные конструкции с выступами и отступами, скрепленные всевозможными способами связки, секции стен с сегментными, полукруглыми, треугольными, бочарными, пологими, готическими сводами, изогнутые стены, стены с полостями, а также гладкая отделка с использованием песка, известняка, цемента, мощение природными и искусственными материалами.

Навыки, подвергающиеся испытанию в ходе каждого модуля, являются общими для всех участвующих в конкурсе стран и регионов.

2. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

## Формат и структура Конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 1 модуля.

Время выполнения задания – 5 часов.

Модуль не считается полным до тех пор, пока не будет сделана попытка выполнить все виды обработки швов.

## Требования к проекту Конкурсного задания

Конкурсное задание и предлагаемые конкурсные задания должны включать в себя укладку примерно до 120 кирпичей. При определении окончательного количества кирпичей необходимо принимать во внимание сложность проекта.

Конкурсное задание должно включать в себя следующие типы работ, в следующих пропорциях:

- 70-85% кирпичная кладка;

- 7-8% отделка;

- 5-7% расположение сводов или других деталей;

- Проект может включать в себя до 10% мощения;

- Резка кирпича (кроме резки под углом 90) ограничивается максимум 20% от общего числа кирпичей. Для маленьких модулей процент может быть повышен до 30%.

Примерная процентная доля резки должна быть представлена в предлагаемом конкурсном задании или в предлагаемых изменениях к конкурсному заданию, до голосования.

Все предложения разрабатываются для стандартных размеров строительных материалов страны-устроительницы конкурса.

Предлагаемые конкурсные задания не обязательно должны сопровождаться схемой начисления баллов, но любой эксперт может представить схему начисления баллов на рассмотрение совета Экспертов. Подробная окончательная схема начисления баллов разрабатывается и согласуется всеми Экспертами на конкурсе.

## Схема выставления оценок за конкурсное задание

Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы выставления оценок, основанным на критериях оценки, определяемой в Разделе 3.

Проект схемы выставления оценок разрабатывает лицо (лица), занимающееся разработкой конкурсного задания. Подробная окончательная схема выставления оценок разрабатывается и утверждается всеми Экспертами на конкурсе.

## Утверждение конкурсного задания

На конкурсе все Эксперты разбиваются на 4 группы. Каждой группе поручается проверка выполнимости одного из отобранных для конкурса заданий. От группы потребуется:

- Проверить наличие всех документов

- Проверить соответствие конкурсного задания проектным критериям

- Убедиться в выполнимости конкурсного задания за отведенное время

- Убедиться в адекватности предложенной системы начисления баллов

- Если в результате конкурсное задание будет сочтено неполным или невыполнимым, оно отменяется и заменяется запасным заданием.

## Изменение конкурсного задания во время конкурса

Если информация о проекте обнародуется заранее, то в задание будут внесены 30% изменений. Эти изменения определяются Экспертами в период подготовки конкурса. Однако же, если подробная информация не обнародуется или подлежит уточнению, то такая информация будет составлять часть 30% изменения. Основные изменения вносятся только в один модуль; остальные модули подвергаются лишь незначительным изменениям. Все Эксперты приносят на конкурс предложения по 30% изменению обнародованного конкурсного задания. Эти предложения обнародуются и выносятся на голосование как можно раньше, в ходе подготовки к конкурсу. Согласованные 30% изменений вносятся в планы профессионалом в области применения программы CAD. Измененные планы передаются участникам для ознакомления в первый день конкурса.

## Информация для участников конкурса

Всю информацию для зарегистрированных участников конкурса можно получить в Центре для участников (http://www.worldskills.org).

Такая информация включает в себя:

- Правила конкурса

- Технические описания

- Конкурсные задания

- Другую информацию, относящуюся к конкурсу.

## Конкурсные задания

Обнародованные конкурсные задания можно получить на сайте http://sppsk.perm.ru/WorldSkills/k1/default.aspx

3.	ОЦЕНКА

В данном разделе описан процесс оценки конкурсного задания / модулей Экспертами. Здесь также указаны характеристики оценок, процедуры и требования к выставлению оценок.

## Критерии оценки

В данном разделе приведен пример назначения критериев оценки и количества выставляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100.

В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов (субъективные и объективные). Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 30.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| А | Размеры | 0 | 5 | 5 |
| В | Горизонталь | 0 | 3 | 3 |
| С | Вертикаль | 0 | 5 | 5 |
| D | Выравнивание | 0 | 3 | 3 |
| E | Углы | 0 | 5 | 5 |
| F | Детали | 0 | 3 | 3 |
| G | Швы | 3 | 0 | 3 |
| H | Отделка | 3 | 0 | 3 |
| Итого = | 6 | 24 | 30 |

## Субъективные оценки

Баллы начисляются по шкале от 1 до 10.

## Критерии оценки мастерства

Критерии оценки мастерства это четкие общепринятые Обозначения аспектов, четко объясняющие, как и почему был присужден тот или иной балл. Критерии выставления оценок, контрольные точки и размерные допуски определяются Экспертами совместно и указываются в Формах объективной оценки. Планов выставления оценок формулируются затем, чтобы указать оцениваемые пункты; место и время просмотра таких планов участниками определяют Эксперты.

Ниже приводится пример оцениваемых аспектов.

Размеры, горизонталь, вертикаль, выравнивание и углы

- Замер по заранее определенным точкам замера.

Детали

- Проверка и замер выравнивания и углов по заранее определенным точкам замера;

- Правильное количество кирпичей;

- Разрезы;

- Однородность;

- Радиус кривых;

- Проекции.

Швы

- Швы «вподрезку» и «впустошовку»: все швы заполнены, нет полостей, гладкая отделка;

- Штукатурная отделка: чистая, опрятная, все швы заполнены, нет полостей, гладкая отделка;

- Образец панели с отделкой швов (выполняется и одобряется Экспертами) выводится на дисплей.

Отделка

- Резка кирпичей – прямые разрезы, равные части, без сколов;

- Чтение чертежей;

- Чистота и законченный вид.

Вычеты

- Вычет баллов производится за каждое отступление от размерных допусков, по решению Экспертов. Сумма вычета варьируется в зависимости от Аспекта, и указывается в Форме объективной оценки.

В отношении горизонтали, вертикали, выравнивания, углов и размеров:

- Для аспектов, оцениваемых в 1 балл, вычитается 0.1 балла за каждый 1мм погрешности;

- Для аспектов, оцениваемых в 0,5 балла, вычитается 0.05 балла за каждый 1мм погрешности.

## Регламент оценки мастерства

Эксперты распределяются на группы для выставления оценок и работают с каждым разделом критерия выставления баллов.

Каждый модуль / задание / раздел должен быть выполнен в назначенный день, т.к. оценки выставляются прогрессивным методом (по ходу конкурса).

Начисление баллов за модули начинается, когда все участники закончат выполнение своего модуля.

Для обеспечения информационной открытости, каждый участник получает тот же оценочный лист, который используют Эксперты:

- Горизонтальный размер проверяется одновременно с верхней частью первого курса;

- Горизонталь и вертикаль проверяются с отступом 10мм от лицевой поверхности.

В ходе ознакомления будет доступен комплект эталонных разметочных инструментов, предоставленный организатором конкурса. Все измерения участники выполняют при помощи своих собственных инструментов. Когда такие инструменты отсутствуют, участник может воспользоваться эталонным комплектом.

Прогрессивные результаты должны обнародоваться каждый день в виде презентации в формате Power Point или в другом подобном формате.

Эксперты договорились о том, что следующие аспекты будут решаться путем голосования большинством голосов:

- Изменение схемы начисления баллов (в пределах, указанных в Техническом описании);

- Изменение последовательности или содержания конкурса;

- Решение споров относительно начисленных баллов и т.п.

# 4. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

## Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют при себе в своем инструментальном ящике

Расходные материалы и инструмент представлены в инфраструктурном листе каменщика

На конкурсе можно использовать только те электрические инструменты, которые были предоставлены организатором конкурса.

Использование профилей разрешено, но профили должны быть собраны во время конкурса.

Шаблоны:

Разрешено использование предметов, широко используемых в отрасли, но не разрешено использование предметов, специфичных для задания.

Разрешается иметь при себе шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 градусов.

Разрешается иметь при себе шаблоны в половину, две трети и три четверти кирпича.

Если используются шаблоны, специфичные для конкурса, они должны быть изготовлены во время конкурса.

За точность приборов отвечает участник конкурса.

## Материалы, оборудование и инструменты, предоставляемые Экспертами

Не используются.

## Материалы и оборудование, запрещенные на площадке:

Запрещено применять лазерные уровни.

Запрещено использовать жидкости для чистки кирпича, т.е. химикаты.

Всем Экспертам и участникам объясняется, что запрещен внос на площадку или вынос с площадки любых предметов, кроме как с разрешения Главного эксперта или Заместителя Главного эксперта. Сюда входят любые предметы, добавляемые в инструментальные ящики или вынимаемые из них.

Электрические инструменты

Электрические инструменты запрещены, за исключением:

- Электрических инструментов, которые предоставляет организатор конкурса, как минимум один инструмент на четверых участников;

- Дрели на аккумуляторах, которую предоставляет организатор конкурса;

- Пилы на аккумуляторах, которую предоставляет организатор конкурса.

Инструменты, работающие на сжатом воздухе, на конкурсе использовать не разрешается.